## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
LA RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICO-DESCRITTIVA E RELATIVA TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI PRIMITIVI
IL PUNTO- Rappresentazione e tipologia
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Il disegno della copertina è stato eseguito
nell’a. s. 1992/93 da
Amicarella Maria della classe 5°A
dell’ Istituto Statale d’Arte G.Mazara di Sulmona
per la materia : “Geometria descrittiva”
IL materiale può essere riprodotto citando la fonte
La revisione delle formalizzazioni è stata curata dal dott. Gabriella Mostacci
Al sommario
Ritorno a Introduzione

## Slide 2: Introduzione
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Geometria descrittiva dinamica
Con questo learning object viene presentata la procedura relativa alla rappresentazione descrittiva del
punto
Si individuano e caratterizzano tutti gli elementi geometrici e descrittivi necessari a determinare la rappresentazione ortogonale di un punto, comunque collocato nello spazio del diedro, definendo un abaco tipologico di riferimento.
La presentazione termina con l’esempio di tre test di verifica:
un test grafico, un test teorico ed un test di logica.
A conclusione, dopo i test di verifica, sono presentati alcuni temi da svolgere come esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici.
La presentazione si chiude con la creazione di una griglia di valutazione per gli elaborati grafici che prende in esame i tre momenti del processo rappresentativo: conoscenza, competenza e capacità.
Presentazione

## Slide 3: Sommario
Sfogliare | Titolo dell’argomento
 | Gli elementi geometrici primari: dalla collocazione spaziale nel diedro alla rappresentazione bidimensionale secondo il metodo di Monge
 | Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto Nomenclatura,caratterizzazione degli elementi grafici e relative definizioni
 | Tipologia del punto
 | Punto nello spazio del primo diedro
 | Punto unito a p1
 | Punto unito a p2
 | Punto unito alla lt
 | Sintesi sulla tipologia del punto
 | Tabella sinottica
 | Considerazioni finali sulla tipologia del punto
 | Schematizzazione della tipologia del punto
 | Test di verifica - grafico
 | Test di verifica - teorico
 | Test di verifica - logico
 | Esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici
 | Griglia di valutazione dei test e delle elaborazioni grafiche
Copertina
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a

## Slide 4: GLI ELEMENTI GEOMETRICI PRIMARI
DALLA COLLOCAZIONE SPAZIALE NEL DIEDRO ALLA RAPPRESENTAZIONE BIDIMENSIONALE SECONDO IL METODO DI MONGE
Dopo aver indagato e definito, singolarmente, i diversi elementi necessari alla definizione di una proiezione, cioè “l’oggetto”, “il mezzo” ed “il luogo”, cominciamo a definire la rappresentazione ortogonale, secondo il “Metodo delle doppie proiezioni ortogonali” o “Metodo di Monge”
dell’oggetto “Punto”
per passare, poi, alla “Retta”
ed infine al “Piano”
come “oggetti” fondamentali degli insiemi della
“Geometria descrittiva dinamica”
Sommario

## Slide 5: Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto (1)
Nomenclatura ,caratterizzazione degli elementi grafici e relative definizioni
Sia dato un punto P collocato nello spazio del primo diedro (Fig.15
Per rappresentarlo in forma ortogonale esso verrà “trasferito”, cioè proiettato secondo le leggi della proiezione cilindrica ortogonale sia sul semipiano p1+ che sul semipiano p2+
Possiamo immaginare di eseguire le due proiezioni del punto P in modo distinto, una volta su p1+ ottenendo la proiezione P’, ed una seconda volta su p2+ ottenendo la proiezione P’’. Così operando il punto reale P verrà proiettato, con due operazioni distinte su due piani diversi individuando due punti distinti che vengono definiti “proiezioni” o “immagini” del punto reale; per questo il metodo si definisce della “doppia proiezione ortogonale”.
In forma sintetica l’operazione viene descritta come di seguito:
P (P’, P’’)
dove:
P costituisce l’oggetto (punto geometrico) reale,
P’ costituisce il trasferimento, la proiezione o l’immagine di P su p1+
P’’ costituisce il trasferimento, la proiezione o l’immagine di P su p2+
Sommario

## Slide 6: Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto (2)
Ricostituendo l’unitarietà del diedro (Fig.16) si ricostituisce anche l’unitarietà della proiezione che determina le due immagini P’ e P’’ che chiameremo proprio “prima immagine o prima proiezione” la proiezione su p1+ e “seconda immagine o seconda proiezione” la proiezione su p2+
Le rette che passano per P e definiscono le proiezioni P’ e P’’ prendono il nome di “raggi o rette proiettive” ed hanno lo scopo di “trasferire” il punto reale P dalla sua posizione spaziale sui due piani di proiezione p1 e p2 secondo direzioni ortogonali ai piani stessi (Fig.17)
Invece le rette, perpendicolari alla lt, che passano per le proiezioni P’ e P’’ intersecandosi tra loro sulla linea di terra, si chiamano “rette di richiamo” e sono queste le rette mediante le quali vengono definite le proiezioni del punto sui semipiani del diedro (luogo della proiezione).
Le rette di richiamo, parallele alle rette proiettive, definiscono i valori della “quota” e dell’ “aggetto” sul luogo della rappresentazione, secondo quanto di seguito

## Slide 7: Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto (3)
Il punto P reale, infatti, comunque collocato nello spazio del diedro, sarà distante una certa misura dai piani di proiezione p1 e p2. Queste distanze verranno definite dai segmenti
e che si chiamano, rispettivamente “quota” nel primo caso ed “aggetto” nel secondo caso.
Poiché la distanza si esprime mediante un “valore numerico”, la posizione spaziale del punto reale viene definita da due valori numerici: quota ed aggetto che possiamo così classificare
Quota
Più semplicemente possiamo dire che “la quota rappresenta la distanza di un punto reale da un piano orizzontale di riferimento”
Aggetto
Più semplicemente “dicesi aggetto la distanza di un punto reale da un piano verticale di riferimento”
”Valore numerico del segmento che definisce la distanza di un punto reale da un piano orizzontale di riferimento”; essa si graficizza su p2 mediante la retta di richiamo passante per P’’ e parallela alla retta proiettiva che trasferisce P su p1 definendo P’
“Valore numerico del segmento che definisce la distanza di un punto reale da un piano verticale di riferimento”; esso si rappresenta su p1 mediante la retta di richiamo che passa per P’ ed è parallela alla retta proiettiva che trasferisce P su p2 determinando P’’

## Slide 8: Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto (4)
Poiché “il luogo” delle operazioni e delle elaborazioni grafiche delle proiezioni è costituito dai semipiani, i valori di quota ed aggetto devono essere riportati su tali semipiani secondo una retta di richiamo ortogonale alla linea di terra
A proiezione avvenuta, pertanto, l’immagine su p1 definisce il valore dell’aggetto, mentre l’immagine su p2 definisce il valore della quota
Operando con le rette di richiamo, e non con le rette proiettive, si producono immagini grafiche non legate al punto reale ma alle sue immagini
Per quanto detto un punto P così definito P(P’=3,P’’=5) avrà la quota uguale al valore numerico 5 e l’aggetto uguale al valore numerico 3. Da questi valori, mediante un processo mentale di astrazione, possiamo risalire al punto reale P ed alla sua effettiva collocazione spaziale nel diedro.
La doppia rappresentazione ortogonale scinde in due visioni analitiche l’oggetto reale sulla base di precise e definite leggi proiettive; poi mediante un processo mentale di decodifica delle leggi e delle forme si ricostruisce l’unitarietà dell’oggetto reale e della sua collocazione spaziale
Pertanto la trasposizione grafica dell’oggetto reale sui semipiani del diedro richiede una certa capacità di astrazione per la manipolazione delle immagini

## Slide 9: Proiezione e rappresentazione ortogonale del punto (5)
Ricordando che disponendo su un foglio di carta la lt definiamo gli ambiti grafici della rappresentazione, si conviene che essa rappresenta l’origine dei diedri e quindi l’origine della rappresentazione grafica delle proiezioni del punto; per questo il punto P precedentemente indicato con i valori numerici di quota ed aggetto andrà rappresentato come nel disegno specifico della fig.18
Quanto sopra vale oltre che per il punto P(P’=3,P’’=5) anche per il punto Q(Q’=2,Q’’=2) per il punto R(R’=4,R’’=1) la cui esemplificazione è visibile nella fig.18
In conclusione ogni punto dello “spazio punteggiato” può essere rappresentato seguendo le leggi sopra codificate mediante la caratterizzazione descrittiva sintetizzata nella seguente tabella
Caratterizzazione descrittiva del punto
Elemento
geometrico
Didascalia
elemento
Didascalia elementi rappresentativi
Nomenclatura elemento rappresentativo
Carattere geometrico
Carattere fisico
Punto
P
P’
P’’
1a Proiezione o
1a Immagine
2a Proiezione o
2a Immagine
Punto
Punto
Virtuale
Virtuale

## Slide 10: Tipologia del punto (1)
Dopo aver descritto il diedro come “luogo” delle proiezioni, i relativi elementi grafico-rappresentativi e il punto con le sue caratteristiche geometriche e descrittive, è bene ricercare e definire una possibile tipologia dell’elemento geometrico fondamentale in modo tale da poterne ottenere una classificazione sintetica, chiara e di riferimento costante
Come è stato analizzato nel paragrafo precedente, la collocazione spaziale di un punto è definita da due “valori numerici” denominati, nello specifico “quota” ed “aggetto” .Questi valori numerici rappresentando delle distanze, possono essere uguali o diversi da zero se riferiti agli elementi geometrici che costituiscono i diedri (semipiani di proiezione e linea di terra). Inoltre, con riferimento alla caratterizzazione topologica dei diedri ne assumono i segni relativi (+ ; -) determinando la collocazione spaziale dell’ente geometrico.
Analizzeremo, di seguito, le possibili posizioni del punto nello spazio del diedro in relazione proprio alle diverse indicazioni dei valori numerici, costruendo, a conclusione, un quadro complessivo riferito ai quattro diedri.
Per maggiore chiarezza e facilità di lettura la ricerca viene sviluppata con esempi numerici e grafici riferiti al primo diedro, generalizzando, al termine, sia il concetto descrittivo sia la caratterizzazione insiemistica
Sommario

## Slide 11: Punto nello spazio del primo diedro
Sia dato da rappresentare, ad esempio, il punto seguente A(A’=3,A’’=5) (Fig.19)
Allora opereremo in modo tale che il punto reale A sia proiettato sui due semipiani di proiezione 1+ e 2+ ottenendo le immagini A’ e A’’ che rispettano i valori numerici 3 e 5.
Poiché i valori numerici (quota ed aggetto), collegati a queste due immagini, sono due numeri positivi, possiamo arguire che il punto in oggetto è collocato nello spazio del I diedro. Siamo quindi in grado di definire la collocazione spaziale del punto A e le relative immagini nel I diedro
Quanto analizzato nel I diedro lo si può generalizzare così
Dato un punto qualsiasi,se i valori numerici delle sue proiezioni sono numeri maggiori di zero,allora il punto reale sarà collocato nello spazio del diedro
Quindi ogni punto, in movimento nello spazio, i cui valori numerici x ed y di aggetto e quota sono maggiori di zero, occupa sempre una posizione spazialmente definita
X  0
Y  0
La cui formalizzazione insiemistica si esprime come di seguito
∀ A(A’=x, A’’=y) | x > 0 e y > 0 (A W)
Sommario
punto collocato nello spazio del diedro (A  W)
A(A’=x, A’’=y)
per

## Slide 12: Punto unito a 1
Sia da rappresentare il punto B(B’=3,B’’=0) (Fig.20)
Opereremo in modo tale che il punto B sia trasferito sui due semipiani di proiezione 1+ e 2+ ottenendo le immagini B’ e B’’ nel rispetto dei valori numerici dati
Analizzando i valori numerici si mette in evidenza che B’0 , mentre B’’=0. Pertanto, il valore numerico di B’0 ci contraddistingue la posizione di B rispetto al piano 2+, mentre il valore numerico B’’=0 ci determina la posizione di B rispetto al piano 1+. Per quanto definito attinente alla rappresentazione del punto, poiché B’’ misura su 2+ il valore della quota del punto; in questo caso siamo in presenza di un punto con il valore della quota nullo e per questo il punto reale B sarà un punto unito a 1+ e come tale sarà BB’
Siamo in grado di definire la collocazione spaziale del punto B e le relative immagini
Questa tipologia analizzata nel I diedro può essere così generalizzata
Dato un punto reale, se il valore numerico della prima proiezione è maggiore di zero e il valore della seconda proiezione è uguale a zero; allora il punto sarà unito al piano 1
Quindi può sintetizzarsi il concetto affermando che ogni punto in movimento, i cui valori numerici saranno x0 e y=0, sarà un punto che si muove esclusivamente sul piano 1. Poiché questo piano delimita sia il I che il IV diedro che il II e il III diedro, il punto reale B risulta collocato, contemporaneamente, in entrambi i diedri a seconda che x sia positivo o negativo
La cui formalizzazione insiemistica si esprime come di seguito
∀ B(B’=x, B’’=y)|x>0 e y=0 (B p1)
Sommario
X  0
Y = 0
B(B’=x, B’’=0)
per
punto unito al piano 1 (B  1)

## Slide 13: Punto unito a 2
Sia dato da rappresentare il punto C(C’=0, C’’=5) (Fig.21)
Allora diremo che il punto C viene proiettato sui semipiani 1+ e 2+ ottenendo le immagini C’ e C’’
Ora se analizziamo i valori numerici relativi si evince che mentre C’=0, C’’0. In questo caso il valore numerico di C’’0 ci definisce la posizione del punto reale C rispetto a 1+ mentre il valore numerico C’=0 ci determina la posizione di C rispetto al semipiano 2+.
Sulla base di quanto definito precedentemente, poiché C’ misura su 1+ il valore numerico dell’aggetto del punto in discussione; in questo caso siamo in presenza di un punto con il valore dell’aggetto nullo e pertanto il punto C sarà un punto unito a 2+ e come tale sarà CC’’
Esplicitate queste considerazioni siamo in grado di definire la collocazione del punto C e la relativa immagine descrittiva che può essere enunciata come di seguito
Dato un punto reale, se il valore numerico della prima proiezione è uguale a zero e il valore della seconda immagine e maggiore di zero, allora il punto sarà unito al piano 2
E’ possibile sintetizzare il concetto ribadendo che ogni punto in movimento nello spazio i cui valori numerici saranno x=0 e y0, sarà un punto che si muove esclusivamente sul piano 2
Poiché questo piano definisce sia il I che il II diedro che il III e IV, il punto C risulta collocato contemporaneamente in entrambi i diedri, a seconda che y sia positivo o negativo
La cui formalizzazione insiemistica si esprime come segue
Sommario
X = 0
Y  0
C(C’=0,C’’=y)
per
punto unito al piano 2 (C  2)
C(C’=x, C’’=0) |x=0 e y>0 (C  p2)
∀

## Slide 14: Punto unito alla lt
Sia dato da rappresentare, concludendo, il punto D così definito D(D’=0,D’’=0) (Fig.22)
Graficizzando diremo che il punto D viene proiettato sui semipiani 1+ e 2+ ottenendo le immagini D’ e D’’
Ora, osservando i valori numerici relativi alle due proiezioni, vediamo che essi sono entrambi uguali a zero, dal che si evince che il punto reale D ha “quota” ed “aggetto” nulli
Per potersi verificare questa situazione descrittiva significa che le proiezioni sui semipiani coincidono entrambe con l’origine dei due semipiani e quindi con la linea di terra. Sulla base delle considerazioni precedenti, riferite alla rappresentazione del punto, siamo in grado di definire sia la collocazione spaziale del punto D che le relative immagini come nella fig.22.
Questa tipologia, definita nel I diedro, può essere così generalizzata
Dato un punto reale, se i valori numerici delle proiezioni sono entrambi nulli, allora significa che il punto reale coincide con l’origine del diedro
Quindi esso è un punto unito alla linea di terra e la sua definizione sintetica sarà la seguente
Mentre la formalizzazione insiemistica si esprime come segue
∀ D(D’=0, D’’=0) |x=0 e y=0 (D  lt)
Sommario
X = 0
Y = 0
D(D’=0, D’’=0)
per
punto unito alla linea di terra (D  lt)

## Slide 15: Sintesi sulla tipologia del punto
Da quanto sopra si evince che le possibili posizioni di un punto, in ogni diedro sono
QUATTRO
Esse rappresentano la tipologia fondamentale dell’elemento geometrico primitivo relative ad ogni specifico diedro
Se caratterizziamo il “valore numerico” assoluto delle due proiezioni con i segni fisici di ogni diedro, allora, oltre la tipologia del punto, possiamo definire anche la collocazione spaziale di questo nello specifico diedro come negli esempi di seguito
P(P’=-3, P’’=-2) Punto P nello spazio del III diedro (PW) IIID
Q(Q’=-1, Q’’= 0) Punto Q unito a 1- (II-III diedro) (Q1-)
R(R’= 2, R’’=-3) Punto R nello spazio del IV diedro (RW) IVD
S(S’= 0, S’’=-5) Punto S unito a 2- (III-IV diedro) (S2-)
Avendo suddiviso lo spazio in quattro diedri per individuare altrettanti ambiti rappresentativi e luoghi grafici descrittivi, la tipologia del punto, appena definita, può essere estesa ad ogni diedro adeguando i valori numerici alla definizione fisica dei diedri stessi
Volendo sintetizzare la tipologia completa del punto, estesa a tutti i diedri, si può costruire la seguente tabella riassuntiva di tutte le possibili situazioni del punto nei quattro diedri con i relativi valori
Sommario

## Slide 16: Tabella sinottica (1)
Tabella sinottica della tipologia del punto nei quattro diedri |  |  |  | 
A’
A”
B

B’
B”
C

C”
C’
D D’ D”


lt
A’
A”
B
B’
B”
C
C “
C ‘
D D’ D”

lt



Sommario
Numero
diedro
Caratteri
fisici
semipiani
Definizione
delle proiezioni
dei punti
Definizione
grafico-descrittiva
Didascalia
sintetica
dei punti
ID
1+/2+
A(A’=x, A’’=y)
B(B’=x, B’’=0)
C(C’=0, C’’=y)
D(D’=0, D’’=0)
AW ID
B  1+
C  2+
D  lt
IID
1-/2+
A(A’=-x, A’’=y)
B(B’=-x, B’’=0)
C(C’=0, C’’=y)
D(D’=0, D’’=0)
AW IID
B  1-
C  2+
D  lt

## Slide 17: Tabella sinottica (2)
Tabella sinottica della tipologia del punto nei quattro diedri |  |  |  | 
A”
A’
B
B’
B”

C ‘‘
D D’ D”
lt




C
C ‘
lt
A’
A”

B
B’
B”
C ‘
C ‘‘
C
D D’ D”


Numero
diedro
Caratteri
fisici
semipiani
Definizione
delle proiezioni
dei punti
Definizione
grafico-descrittiva
Didascalia
sintetica
dei punti
IIID
1-/2-
A(A’=-x,A’’=-y)
B(B’=-x, B’’=0)
C(C’=0, C’’=-y)
D(D’=0, D’’=0)
AW IIID
B  1-
C  2-
D  lt
IVD
1+/2-
A(A’=x,A’’=-y)
B(B’=x, B’’=0)
C(C’=0, C’’=-y)
D(D’=0, D’’=0)
AW IVD
B  1+
C  2-
D  lt

## Slide 18: Considerazioni finali sulla tipologia del punto
Punto collocato nello spazio del diedro
I “valori numerici” delle proiezioni sono entrambi maggiori di zero. Quindi ad ogni coppia di “valori numerici” maggiori di zero posizionati su una “retta di richiamo” esiste uno ed un solo punto reale collocato nello spazio del diedro
Punto unito a 1
I “valori numerici” delle proiezioni sono maggiori di zero su 1 e uguali a zero su 2. Quindi ad ogni coppia di valori numerici che ha x0 e y=0 collocati su una “retta di richiamo” esiste uno ed un solo punto reale unito al piano 1. Poiché trattasi di un punto con quota nulla si ha che il punto reale coincide con la sua prima proiezione (punto unito al piano 1)
Punto unito a 2
I “valori numerici” delle proiezioni sono maggiori di zero su 2 ed uguali a zero su 1. Quindi ad ogni coppia di valori numerici che ha x=0 e y0 collocati su una stessa “retta di richiamo” esiste uno ed un solo punto reale unito al piano 2. Poiché trattasi di un punto con aggetto nullo si ha che il punto reale coincide con la sua seconda proiezione (punto unito al piano 2)
Punto unito alla linea di terra
I “valori numerici” delle proiezioni sono entrambi uguali a zero. Quindi ad ogni coppia di “valori numerici” uguali a zero collocati su una stessa “retta di richiamo” esiste uno ed un solo punto reale che nello specifico è unito alla linea di terra. Trattasi di punto con quota ed aggetto nulli, pertanto il punto reale coincide con entrambe le proiezioni (punto unito contemporaneamente ai due piani di proiezione e quindi alla linea di terra)
Sommario

## Slide 19: Schematizzazione della tipologia del punto
Tipologia
del punto
I
Diedro
A(A’=x,A”=y)
A’
A’’
lt
II
Diedro
A(A’=-x,A”=y)
A’
A’’
lt
III
Diedro
A(A’=-x,A”=-y)
A’’
A’
lt
IV
Diedro
A(A’=x,A”=-y)
A’
A’’
lt
Punto nello spazio dei diedri
Punto unito ai semipiani dei diedri
Punto unito alla lt
p1-
p1+
p2+
p2-
B(B’=x,B”=0)
B(B’=-x,B”=0)
C(C’=0,C”=y)
C(C’=0,C”=-y)
B’
B’’
B
lt
lt
lt
lt


B’
B
B’’
C’’
C
C’

C’

C’’
C
D(D’=0,D”=0)
 lt
lt
D D’ D”


Sommario

## Slide 20: Test di verifica - grafico
Sommario
Risoluzioni
A’ ºA
A”
B’ ºB
B”
C” ºC’
D’
D”
E’ ºE
E”
F ”ºF
F ’

## Slide 21: Test di verifica - teorico
Sommario
Risoluzioni
A È p1-
BÎwIIID
CÎwIVD
D È p1+
EÎw ID
FÎwIID

## Slide 22: Test di verifica - logico
Sommario
A”
A È p1-
‘
BÎwIIID
CÎwIVD
D”
D È p1+
EÎw ID
FÎwIID
Risoluzioni

## Slide 23: Esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici
Sommario
Tre punti a quota uguale nel ID Tre punti a quota uguale nel IIID
Tre punti a quota uguale nel IVD Tre punti a quota uguale nel IID
Tre punti ad aggetto uguale nel ID Tre punti ad aggetto uguale nel IID
Tre punti ad aggetto uguale nel IIID Tre punti ad aggetto uguale nel IVD
Tre punti distinti nel I diedro, a scelta dell’allievo, con quota doppia dell’aggetto
Tre punti distinti nel II diedro, a scelta dell’allievo, con quota doppia dell’aggetto
Tre punti distinti nel III diedro, a scelta dell’allievo, con quota doppia dell’aggetto
Tre punti distinti nel IV diedro, a scelta dell’allievo, con quota doppia dell’aggetto
Definire la rappresentazione ortogonale dei punti seguenti collocandoli nei rispettivi diedri.
Definire didascalicamente e rappresentare in forma ortogonale i seguenti punti.
Definire didascalicamente e rappresentare in forma ortogonale i seguenti punti.
Definire didascalicamente e rappresentare in forma ortogonale i seguenti punti.
A(A’=3;A”=2) B(B’=0;B”=2) C(C’=-3;C”=0) D(D’=0;D”=0)
E(E’=0;E”=3) F(F’=-3;F”=4) G(G’=-2;G”=-2) H(H’=4;H”=-3)
I(I’=4;I”=0) L(L’=-4;L”=0) M(M’=0;M”=0) N(N’=0;N”=-2)
O(O’=3;O”=0) P(P’=0;P”=0) Q(Q’=0;Q”=4) R(R’=0; R”=0)

## Slide 24: Griglia di valutazione dei test e delle elaborazioni grafiche
VALUTAZIONE DEI TEST E DELLE ESERCITAZIONI GRAFICHE Ogni elaborato è costituito da quattro esercizi che vengono, singolarmente, valutati secondo la seguente griglia |  |  |  |  | 
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Si riporta, di seguito, una griglia utilizzata per la valutazione sia test che delle esercitazioni grafiche sviluppate sotto forma di elaborati. Si considerano tre parametri fondamentali:
1)Conoscenze teoriche
2)Capacità logiche
3)Competenze grafiche
Test Eserc.
Elementi della valutazione
VALUTAZIONI
PUNTI MAX
1
4
3
2
PUNTEGGIO TOTALE
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
Sommario

## Slide 25
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/