## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Il disegno è stato eseguito
nell’a. s. 1991/92
da Vannini Leontina
della classe 4A
dell’Istituto Statale d’arte
‘’G. Mazara’’ di Sulmona
per la materia
“Teoria e applicazioni di Geometria descrittiva”
Insegnante: Prof. Elio Fragassi
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE - SEZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE – L’ELLISSE
Sezione del CILINDRO CON PIANO PROIETTANTE IN SECONDA PROIEZIONE

## Slide 2: LE CONiCHE – cilindro - Dati
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
Sia assegnato il cilindro circolare retto con la base d (d’; d’’) (circonferenza direttrice) parallela a p1 e l’asse a(a’; a’’) parallelo a p2.
Essendo, in questo caso, il cilindro finito avrà anche una seconda base formata da una circonferenza parallela alla direttrice.
Essendo il cilindro retto, su p1 sarà C’ºa’ mentre su p2 i centri saranno distinti in due C’’ (centri delle circonferenze che ne definiscono l’altezza ) e un a’’ asse del cilindro perpendicolare alle due basi
C’’
Questo è il cilindro retto finito descritto di cui ci si serve per lo studio delle relative sezioni
90°
g’’
g’
Considerando le caratteristiche geometriche le generatrici g(g’; g’’) sono costituite da segmenti finiti perpendicolari a p1, paralleli a p2 ed equidistanti dall’asse del solido con un estremo sulla direttrice della base e l’altro estremo sulla direttrice superiore quindi la superficie laterale sarà costituita da una rigata di segmenti limitata dalle due basi.

## Slide 3: LE Coniche – Il cilindro – ellisse b(Ðp1, ^p2) (1)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
C’’
90°
g’’
g’
t2b
t1b
Per questa condizione geometrica il piano risulterà essere perpendicolare a p2 e obliquo a p1 b (t1b; t2b)
Immaginiamo di voler sezionare il cilindro con un piano proiettante su p2 (b ^ p2 Ð a)
Poiché le generatrici sono proiettanti su p1 l’operazione di intersezione di queste con il piano di sezione (b Ç g) determinerà su t2b infiniti punti P(P’, P’’) con quote diverse perché b Ðp1
Poiché le generatrici g(g’, g’’) sono parallele ma con i punti d’intersezione P(P’, P’’) a quote diverse, la sezione che si andrà a determinare sarà un’ellisse
Si precisa, infine, che date le seguenti caratteristiche geometriche del piano b(^p2 Ðp1) l’ellisse di sezione si presenterà in scorcio parziale nella forma di circonferenza su p1 e scorcio totale su p2
P’’
P’’
P’’
P’
P’
P’
P’
P’
P’

## Slide 4: LE CONiCHE – cilindro – ELLISSE b(Ðp1, ^p2) (2)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’
º
90°
g’’
g’
P’’
P’’
P’’
t2b
t1b
P’
P’
P’
P’
P’
P’
Rimosse tutte le costruzioni restano solamente il cilindro e il risultato della sezione
Ora se immaginiamo di far scorrere una parte del cilindro di sezione si ha quanto di seguito mettendo in evidenza l‘ellisse appartenente al piano di sezione individuando un tronco di cilindro
Ellisse di sezione in scorcio totale
Ellisse di sezione in scorcio parziale in forma di circonferenza
a’’
C’’
C’

## Slide 5: LE CONiCHE – cilindro – Ellisse b(Ðp1, ^p2) (3)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’
º
g’
t2b
t1b
Con lo scopo di chiarire e verificare la vera forma e le vere dimensioni dell’ellisse di sezione eseguiamo il ribaltamento su p1
del piano b e dell’ellisse
ad esso appartenente
(t2b)
a’’
g’’
C’’
90°
Ellisse in vera forma e vera grandezza
Ellisse in scorcio parziale
Ellisse in scorcio totale
Per fare ciò assumiamo
come asse di rotazione
t1b

## Slide 6: LE Coniche – cilindro –Ellisse b(Ðp1, ^p2) (4)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’
º
g’
a’’
C’’
90°
g’’
t2b
t1b
Con questa operazione oltre che definire la vera forma e le vere dimensioni dell’ellisse di sezione possiamo verificare che è indifferente eseguire il ribaltamento
su p1 o su p2
(t1b)
Il ribaltamento può avvenire anche su p2 assumendo come asse di rotazione
t2b
Ellisse in vera forma e vera grandezza
Ellisse in scorcio parziale
Ellisse in scorcio totale

## Slide 7
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/