## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Il disegno è stato eseguito
nell’a. s. 1990/91
da De Santis Annalisa
della classe 3B
dell’Istituto Statale d’Arte ‘’G. Mazara’’
di Sulmona
per la materia “Disegno geometrico e architettonico”
Insegnante: Prof. Elio Fragassi
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE - SEZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE – L’ELLISSE
sezione del CILINDRO CON PIANO INCIDENTE LA LINEA DI TERRA

## Slide 2: LE CONiCHE – cilindro - Dati
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
Sia assegnato il cilindro circolare retto con la base d (d’; d’’) (circonferenza direttrice) parallela a p1 e l’asse a(a’; a’’) parallelo a p2.
Essendo, in questo caso, il cilindro finito avrà anche una seconda base formata da una circonferenza parallela alla direttrice.
Essendo il cilindro retto, su p1 sarà C’ºa’ mentre su p2 i centri saranno distinti in due C’’ (centri delle circonferenze che ne definiscono l’altezza ) e un a’’ asse del cilindro perpendicolare alle due basi
Considerando le caratteristiche geometriche le generatrici g(g’; g’’) sono costituite da segmenti finiti perpendicolari a p1, paralleli a p2 ed equidistanti dall’asse del solido con un estremo sulla direttrice della base e l’altro estremo sulla direttrice superiore quindi la superficie laterale sarà costituita da una rigata di segmenti limitata dalle due basi.
C’’
Questo è il cilindro retto finito descritto di cui ci si serve per lo studio delle relative sezioni
90°
g’’
g’

## Slide 3: LE CONiCHE – cilindro – ellisse b(Ðp1,Ðp2, inc.lt) (1)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
C’’
90°
g’’
g’
Sia dato il cilindro nella rappresentazione ortogonale compresi gli enti descrittori
Immaginiamo di voler sezionare la sfera con un piano generico tale che sia (b Ð p1; Ðp2; inc. lt)
In questo caso il piano di sezione si presenterà con le due tracce t1b e t2b coincidenti sulla linea di terra
Per individuare la corretta posizione del piano b nel diedro
è necessario sviluppare un ribaltamento su p2 del piano stesso mediante il piano di
profilo g(t1g;t2g) individuando la traccia t3b
Inoltre, per questa posizione
particolare del piano b di sezione è
necessario ribaltare su p2 anche
l’immagine del cilindro e delle relative
generatrici, sviluppando in questa posizione ribaltata le operazioni di ricerca della sezione da riproiettare, poi, su p1 e p2
t2b
t1b
º
t1g
t2g
(t3b)
(t1g)

## Slide 4: LE CONiCHE – cilindro – ellisse b(Ðp1,Ðp2, inc.lt) (2)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
C’’
90°
g’’
g’
Definiti i rapporti geometrici tra il cilindro nella posizione ribaltata e il piano b possiamo iniziare la ricerca della curva di sezione
Sviluppiamo la procedura di ricerca individuando anzitutto una coppia di generatrici simmetriche
Le due generatrici coincidenti nel ribaltamento (g’’’) intersecano il piano ribaltato (t3b) nei due punti (X’’’) e (Y’’’) appartenenti al piano b di sezione
Questi due punti proiettati sulle proiezioni ortogonali del cilindro determinano due punti distinti
(X’’) e (Y’’) per i quali passerà la curva di sezione del solido
Ripetendo questa operazione per
tutte le generatrici intersecate dal
piano (t3b) si troveranno i punti che collegati
tra loro determinano la conica di sezione che sarà un’ellisse
t2b
t1b
º
g’’
g’
(g’’’)
(X’’’)
(Y’’’)
º
Y’’
X’’
Questi, proiettati su p1 andranno a coincidere con le generatrici
Y’
X’
º
º
(t3b)

## Slide 5: LE CONiCHE – cilindro – ellisse b(Ðp1,Ðp2, inc.lt) (3)
C’’
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
C’’
90°
Per quanto esplicitato nella diapositiva precedente, si procede a ripetere la stessa operazione d’intersezione tra il piano b e le diverse generatrici
Per semplicità, chiarezza grafica e metodo operativo si riportano solo gli elementi geometrici della sezione trovati nella precedente diapositiva
Continuando a sviluppare la ricerca delle intersezioni si ottengono tutti i punti relativi
alle differenti posizioni delle generatrici sezionate dal piano b
nella posizione ribaltata (t3b)
Collegando, infine, questi punti si
ottiene l’immagine della conica di
sezione che, partendo dallo scorcio
totale della posizione ribaltata si
presenta come scorcio parziale nella
forma di ellisse sia su p1 che su p2
Per le caratteristiche geometriche delle
generatrici su p1 assumerà la forma di circonferenza
t2b
t1b
º
(X’’’)
(Y’’’)
º
Y’’
X’’
Y’
X’
º
º
(t3b)
g’’
g’
g’’
g’

## Slide 6: LE CONiCHE – cilindro – ellisse b(Ðp1,Ðp2, inc.lt) (4)
C’
lt
d’’
d’
a’’
a’
º
C’’
90°
t2b
t1b
º
(X’’’)
(Y’’’)
º
Y’’
X’’
Y’
X’
º
º
(t3b)
g’’
g’
g’’
g’
Completate tutte le operazioni d’intersezione tra il piano b e le differenti generatrici l’immagine si presenta come a fianco
Eliminate le didascalie e le procedure grafiche relative al ribaltamento ed alle proiezioni della sezione restano soltanto le due sezioni e il ribaltamento
Se eliminiamo, anche, l’immagine ribaltata del cilindro del piano di sezione e del piano di ribaltamento restano solamente le proiezioni del cilindro con le relative curve di sezione che cu p1 si presenta come circonferenza
Se facciamo scorrere la parte di cilindro sezionata si isola il tronco di cilindro sezionato e la relativa conica risultante che su p1 si presenta in scorcio parziale sottoforma di circonferenza
C’’
C’
a’
º
a’’

## Slide 7
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/