## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
LA RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICO-DESCRITTIVA E RELATIVA TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI PRIMITIVI
LA RETTA- RAPPRESENTAZIONE
Autore Prof. Arch Elio Fragassi
Il disegno di copertina è stato eseguito nell’a.s. 2007/08 da
Chiara Montechiari della classe 2°E
del Liceo Artistico Statale “G.Misticoni” di Pescara
per la materia : “Discipline geometriche”
IL materiale può essere riprodotto citando la fonte
La revisione delle formalizzazioni è stata curata dal dott. Gabriella Mostacci
Al sommario
Ritorno a Introduzione

## Slide 2: Introduzione
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Geometria descrittiva dinamica
Questo learning object introduce alla procedura di rappresentazione descrittiva della retta
Con esso si individuano e caratterizzano tutti gli elementi geometrici e descrittivi necessari per determinare la rappresentazione ortogonale di una retta punteggiata comunque collocata nello spazio del diedro.
La presentazione termina con l’esempio di tre test di verifica:
un test grafico, un test teorico ed un test di logica
Dopo i test di verifica sono presentati alcuni temi da svolgere come esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici.
La presentazione si chiude con la creazione di una griglia di valutazione, per gli elaborati grafici, che prende in esame i tre momenti del processo rappresentativo: conoscenza, capacità e competenza
Presentazione

## Slide 3: Sommario
Sfogliare | Titolo dell’argomento
 | Test di verifica - grafico
 | Test di verifica - teorico
 | Test di verifica - logico
 | Esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici
 | Griglia di valutazione dei test e delle elaborazioni grafiche
Copertina
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Proiezione rappresentazione e definizione tipologica della retta
Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni
Gli elementi rappresentativi della retta e relative caratteristiche. Tabella riassuntiva
Dagli elementi rappresentativi alla rappresentazione. La rappresentazione della retta date le tracce
Esemplificazione dei processi rappresentativi della retta date le tracce
Esemplificazione dei processi rappresentativi della retta date le proiezioni
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a

## Slide 4: PROIEZIONE RAPPRESENTAZIONE E DEFINIZIONE TIPOLOGICA DELLA RETTA
Torniamo anzitutto alla definizione insiemistica della retta che si esprime con la seguente formalizzazione sintetica
che si legge
per ogni punto in movimento definito ed orientato nello spazio, esiste una ed una sola retta che chiamasi “retta punteggiata” (Forma geometrica di 1a specie)
Essa è costituita dall’insieme, non vuoto, delle infinite posizioni che il punto occupa nello spazio, muovendosi, in esso, secondo una direzione orientata
Per quanto sopra si può dire che: in uno “spazio rigato” si caratterizza come “linea retta” quella linea costituita dall’insieme dei punti ottenuto come sommatoria orientata, estesa da - a + delle posizioni del punto P in movimento orientato e definito nello spazio tridimensionale
Ne ricordiamo, di seguito, anche la formalizzazione descrittiva sintetica
Introduzione (1)
Sommario

## Slide 5: Introduzione (2)
La fig.23 mette in evidenza, sia nella forma tridimensionale che secondo lo scorcio totale dei diedri, l’articolazione di alcune rette del cosiddetto «spazio di rette»
Ricordato quanto sopra si precisa che l’ulteriore studio della proiezione e della rappresentazione ortogonale della retta verrà approfondito, per chiarezza grafica e rappresentativa, nel primo diedro
Successivamente i concetti definiti, nella dimostrazione di base nel I diedro verranno trasferiti ed estesi agli altri diedri adeguandoli alle relative specifiche caratteristiche topologiche e rappresentative

## Slide 6: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (1)
Sia dato, pertanto, il punto P collocato nello spazio del I diedro (Fig. 24)
Facciamo, quindi, muovere il punto assegnato secondo una qualsiasi direzione, comunque definita ed assegnata.
Poiché i semipiani 1+ e 2+ sono infiniti, il punto P muovendosi all’interno del diedro, secondo la formula, determina la retta r che, essendo infinita, interseca i semipiani 1+ e 2+ nei due punti che chiamiamo X e Y rispettivamente su 1+ e 2+. (Fig. 25) dividendola in due semirette ed un segmento
Semiretta
Semiretta
Segmento
Sommario

## Slide 7: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (2)
Operando in questo modo la retta r resta suddivisa in due semirette ed un segmento così definiti nella forma descrittiva
porzione di retta - semiretta - collocata nel IV diedro
porzione di retta - semiretta - collocata nel II diedro
segmento di retta collocato nello spazio del I diedro
Esaminando, ora, gli elementi geometrici risultanti da questa rappresentazione di fig. 26 si ha quanto di seguito

## Slide 8: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (3)
Il punto X è un punto della retta r che ha le caratteristiche di essere unito a 1+ (X  1+) quindi sarà un punto con
‘‘quota nulla’’
Il punto Y è un punto, sempre della retta r, ma ha la caratteristica di essere unito a 2+ (Y2+) e quindi è un punto con “aggetto nullo”
Questi due punti definiscono, i luoghi in cui la retta r attraversa i semipiani del diedro e quindi le tracce del passaggio della retta r nel diedro. Per questo motivo i due punti verranno indicati con una didascalia specifica riferita alla retta r di cui ne costituiscono poi elementi identificativi (Fig.26)
Il punto X viene sostituito dalla didascalia T1r che si legge “traccia uno o traccia prima della retta r ed il punto Y viene sostituito dalla didascalia T2r che si legge “traccia due o traccia seconda della retta r
Le proiezioni delle due tracce, di cui sopra, sulla linea di terra assumono il nome di “piede della traccia prima” e si indica con T ’’1r e “piede della traccia seconda” che si indica con T ’2r
Nella didascalia si adotta la T maiuscolo perché essa sta a significare che siamo in presenza di un punto geometrico che, nel rispetto delle convenzioni, si indica con i caratteri maiuscoli

## Slide 9: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (4)
Se consideriamo la semiretta (r/21) il punto che si muove dall’estremo X verso   determina le proiezioni di un qualsiasi punto A come di seguito A(A’=x,A’’=-y)
Le due proiezioni sono caratterizzate entrambe da valori numerici diversi da zero con A’ positivo e A’’ negativo (Fig. 26)
Il punto si muove, quindi, all’interno del IV diedro determinando, qui, la semiretta che ha come origine il punto X e quindi la traccia T1r
Se osserviamo la semiretta (r/22) il punto che si muove dall’estremo Y verso  determina le proiezioni di un qualsiasi punto B come di seguito B(B’=-x, B’’=y) (Fig.26)
Le due proiezioni sono caratterizzate da valori numerici diversi da zero con B’ negativo e B’’ positivo; pertanto il punto P, in questo caso si muove all’interno del II diedro determinando la semiretta che ha come origine il punto Y e quindi la T2r

## Slide 10: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (5)
Se analizziamo il segmento XY si nota che il punto C, che si muove tra questi due estremi, per ogni posizione, determina le proiezioni di un punto C(C’=x, C’’=y)
Le proiezioni sono caratterizzate, entrambe, da valori numerici diversi da zero con C’ positivo e C’’ positivo; pertanto il punto C si muove all’interno del I diedro definendo il segmento XY che ha per estremi le tracce della retta T1r e T2r . Il punto C si muove, quindi, tra due estremi di cui uno ha quota nulla T1r e l’altro aggetto nullo T2r
Pertanto le tre formalizzazioni di cui sopra si trasformano
Semiretta nel quarto diedro
Semiretta nel secondo diedro
Segmento nel primo diedro
Le tre partizioni, riguardate assieme, ricostituiscono l’unitarietà della retta r

## Slide 11: Nomenclatura, caratterizzazione geometrica degli elementi grafici e relative definizioni (6)
In forma ortogonale, quanto sopra si sintetizza come nella fig. 27. Dall’analisi condotta si evince che per rappresentare una retta e definire la relativa collocazione spaziale abbiamo necessità di ricercare, sempre, quattro elementi: due tracce T1r e T2r e due proiezioni r’ ed r’’
Le tracce individuano i punti reali di intersezione tra la retta ed i semipiani del diedro, mentre le proiezioni definiscono l’orientamento secondo cui si muove il punto che la descrive. Generalizzando si può dire che ad ogni posizione di P corrispondono sempre le proiezioni P’ su 1 e P’’ su 2
Pertanto allo spostamento del punto reale P corrispondono gli spostamenti delle proiezioni sui due piani tanto da poter dire che se
allora sarà anche
Proiezioni della retta r
Tracce della retta r
T1r = r  1
T2r = r  2

## Slide 12: Gli elementi rappresentativi della retta e relative caratteristiche: tabella riassuntiva
Il conclusione ogni retta dello “spazio rigato” può essere esaminata descritta e rappresentata mediante gli elementi geometrico-rappresentativi sintetizzati nella seguente tabella.
Gli elementi rappresentativi della retta e relative caratteristiche |  |  |  |  | 
T1r
T2r
r ‘
r ‘ ‘
1a Traccia
2a Traccia
1a Proiezione o
1a Immagine
2a Proiezione o
2a Immagine
Punto
Punto
Retta
Retta
Retta
r
Reale
Reale
Virtuale
Virtuale
Elemento
geometrico
Didascalia elemento
Didascalia elementi rappresentativi
Nomenclatura elemento rappresentativo
Definizione geometrica
Definizione fisica
Sommario

## Slide 13: Dagli elementi rappresentativi alla rappresentazione La rappresentazione della retta date le tracce
In base a quanto esposto la definizione descrittiva di una retta può avvenire utilizzando vuoi le “tracce” che le “proiezioni” o “immagini”; quindi date le tracce si determinano le immagini, viceversa, date le “immagini” o “proiezioni” si possono determinare la “tracce” nel rispetto delle specifiche caratteristiche: punti per le tracce; segmenti di rette per le immagini
La caratterizzazione fisica dei valori numerici delle tracce ci definisce la collocazione spaziale delle rette, il relativo diedro operativo e quindi il luogo della rappresentazione; mentre le immagini definiscono l’orientamento delle stesse nello specifico diedro e quindi nel reale
Si ricorda che una retta è univocamente determinata quando si conoscono due suoi punti distinti oppure un punto ed una direzione stabilita.
Pertanto, con riferimento alle tracce, possiamo definire i seguenti casi
Per valori numerici delle tracce, positivi e diversi da zero, il segmento di retta in esame si colloca nel I diedro
Per valore di T1 negativo e T2 positivo il segmento di retta si colloca nel II diedro
Per valori numerici delle tracce negativi e diversi da zero, la retta si posiziona nel III diedro
Per valore di T1 positivo e T2 negativo il segmento di retta si colloca, invece, nel IV diedro
Nel caso in cui i valori numerici delle due tracce sono nulli, la retta resta indefinita nella sua posizione spaziale in quanto passa per la linea di terra e le due tracce, pur se distinte concettualmente, graficamente si trasformano in due punti coincidenti lasciando indeterminata la direzione del movimento
In questo caso, se non si conosce la direzione assegnata, per definire univocamente la collocazione spaziale della stessa necessita la determinazione di un suo punto collocato nello spazio del diedro
A
D
E
C
B
Sommario

## Slide 14: Esemplificazione dei processi rappresentativi della retta date le tracce
Data, ad esempio, la retta a (T1a =3, T2a =5) collocata nello spazio operativo del primo diedro mediante i valori numerici delle sue tracce, si definisce la stessa per mezzo della sequenza grafica di cui alla fig.28.
Data, ad esempio, la retta b(T1b =-3, T2b = 4) collocata nello spazio operativo del II diedro mediante i valori numerici delle sue tracce, si definisce la stessa secondo la sequenza grafica e descrittiva di cui alla fig.29
Data, poi, la retta c(T1c =-5, T2c =-3) nello spazio operativo del III diedro mediante i valori numerici delle sue tracce, si definisce la stessa secondo la sequenza grafica e descrittiva di cui alla fig.30
Per finire, data la retta d(T1d = 5, T2d = -3) nello spazio operativo del IV diedro mediante i valori numerici delle sue tracce, si determina la stessa mediante la sequenza grafica e descrittiva di cui alla fig.31
La doppia sequenza grafica delle figg.28, 29, 30, 31 sta a significare che, date le tracce, si perviene allo stesso risultato sia operando prima sulla T1 determinando la seconda proiezione della retta in oggetto, che elaborando prima sulla T2 per definire, poi, la prima immagine della retta in discussione
Sommario

## Slide 15: Esemplificazione dei processi rappresentativi della retta date le proiezioni (1)
Date le proiezioni, si può risalire alle tracce e definire così completamente la retta nei vari diedri secondo la sequenza grafico-descrittiva di cui alle figg. 32, 33, 34, 35
Date le proiezioni di a(a’;a’’) nel rispetto dello spazio grafico del I diedro, (Fig. 32) per completare la definizione degli elementi rappresentativi è sufficiente costruire le “rette di richiamo” relative a T1 e T2 secondo quanto specificato precedentemente partendo dal “piede” delle tracce definito come intersezione delle proiezioni della retta con la lt
Date le proiezioni di b(b’;b’’) nel rispetto dello spazio grafico del II diedro, (Fig.33) per completare la definizione degli elementi rappresentativi è sufficiente costruire le “rette di richiamo” relative a T1 e T2 secondo quanto specificato precedentemente partendo dal “piede” delle tracce definito come intersezione delle proiezioni della retta con la lt.
Sommario

## Slide 16: Esemplificazione dei processi rappresentativi della retta date le proiezioni (2)
Date le proiezioni di c(c’;c’’) nel rispetto dello spazio grafico del III diedro, (Fig.34) per completare la definizione degli elementi rappresentativi è sufficiente costruire le “rette di richiamo” relative a T1 e T2 secondo quanto specificato precedentemente partendo dal piede delle tracce definito come intersezione delle proiezioni della retta con la lt
Date le proiezioni di d(d’;d’’) nello spazio grafico del IV diedro, (Fig.35) per completare la definizione degli elementi rappresentativi è sufficiente costruire le “rette di richiamo” relative a T1 e T2 secondo quanto esposto precedentemente partendo dal piede delle tracce definito come intersezione delle proiezioni della retta con la lt
Nella ricerca delle tracce non è necessario rispettare alcun ordine di priorità come chiariscono le sequenze grafiche delle singole figure. Infatti si perviene al medesimo risultato sia determinando prima T1 e poi T2 e viceversa

## Slide 17: Test di verifica - grafico
Sommario
Risoluzione
T2a
T1a
a”
a’
T1b
T2b
b”
b’
T2c
T1c
c’
c”
T1d
T2d
d’
d”

## Slide 18: Test di verifica - teorico
Sommario
Risoluzione
T1a
T2a
- x
- y
T2b
T1b
- x
y
T2c
T1c
x
y
T2d
T1d
x
- y

## Slide 19: Test di verifica - logico
Sommario
Risoluzione
T2a
a”
a’
Primo (I)
b”
b’
Secondo(II)
c”
c’
T2c
T1c
Terzo(III)
d’
d”
T1d
Primo(I)

## Slide 20: Esercitazioni da sviluppare sotto forma di elaborati grafici
Sommario
Definire la rappresentazione ortogonale delle seguenti rette dati un punto ed una traccia
Definire la rappresentazione ortogonale delle seguenti rette date le tracce
Definire la rappresentazione ortogonale delle seguenti rette passanti per due punti assegnati
a
A(A’=2; A’’= 4)
A(A’=2 ; A’’= - 4)
A(A’= - 2 ; A’’= 4)
c(T2c= 1)
b(T1b= 2)
a(T1a= 1)
b
c
f(T2f= 5)
e(T1e= - 2)
d(T2d= 7)
B(B’= - 5; B’’= 1)1
B(B’= - 4 ; B’’= 4)
B(B’= - 3; B’’= - 5)
d
e
f
h(T1h= -2; T2h= 2)
a( T1a= 3; T2a= - 6)
b( T1b=-4; T2b= -1)
c(T1c= 3; T2c= 6)
d(T1d= -4; T2d= 7)
e( T1e= 6; T2e= - 3)
f( T1f=-1; T2f= -2)
g(T1g= 4; T2g= 1)
H(H’=6; H’’=-3)
G(G’=-3; G’’=-6)
E(E’=1; E’’=4)
F(F’=3; F’’=4)
C(C’=-4; C’’=2)
D(D’=-2; D’’=4)
A(A’=3; A’’=-5)
B(B’=3; B’’=-5)
a
b
c
d

## Slide 21: Griglia di valutazione dei test e delle elaborazioni grafiche
Sommario
VALUTAZIONE DEI TEST E DELLE ESERCITAZIONI GRAFICHE Ogni elaborato è costituito da quattro esercizi che vengono, singolarmente, valutati secondo la seguente griglia |  |  |  |  | 
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Conoscenze teoriche (Conoscenza dei concetti, delle regole, delle leggi)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Capacità logiche (Capacità di trasporre conoscenze teoriche in elaborazioni grafiche)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Competenze grafiche (Precisione, chiarezza, leggibilità, essenzialità, didascalie,ecc.)
Si riporta, di seguito, una griglia utilizzata per la valutazione sia test che delle esercitazioni grafiche sviluppate sotto forma di elaborati. Si considerano tre parametri fondamentali:
1)Conoscenze teoriche
2)Capacità logiche
3)Competenze grafiche
Elementi della valutazione
VALUTAZIONI
PUNTI MAX
1
4
3
2
PUNTEGGIO TOTALE
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
0,00
0,50
1,00
0,00
0,50
1,00
0,00
0,25
0,50
2,50
2,50
2,50
2,50
10,00
Test Eserc.

## Slide 22
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/