## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE
Il disegno di copertina
è stato eseguito
nell’a. s. 2008/09
da Cipressi Sarah Jane
della classe 3°C
del Liceo Artistico Statale
«G. Misticoni»
di Pescara
per la materia
«Discipline geometriche»
del corso sperimentale
«Progetto Leonardo»
Insegnante:
Prof. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Indice
COMPENETRAZIONE TRA SFERA TANGENTE p1 E CONO CIRCOLARE CON ASSE PERPENDICOLARE p1
1
2
4
5
Per accedere alle pagine
selezionare il numero
Solidi della composizione
Procedura grafica ricerca compenetrazione
Immagine sintetica della compenetrazione
Immagine sintetica con campiture dinamiche
3
Rimozione delle procedure

## Slide 2
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE (Dati)
La composizione è costituita dai seguenti solidi
Sfera collocata con il centro C (C’; C’’) nello spazio del diedro e tangente al piano p1
Cono circolare retto con l’asse parallelo a p2, perpendicolare a p1 e la base unita al piano p1
Il vertice V (V’; V’’) del cono è un punto nello spazio del diedro.
Il cono, inoltre, attraversa la sfera restandone in parte esterno come mostrato nella posizione ribaltata secondo la lt1
V’’
V’
C’
C’’
(V’)
(C’)
lt
lt1
Torna a indice

## Slide 3
a2
a3
a1
a4
a5
a6
a8
a7
a9
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE (1)
lt
lt1
Data la posizione dei due solidi per determinare la curva di compenetrazione operiamo nel modo seguente
a2
a3
a1
a4
a5
a6
a8
a7
a9
Sezioniamo la composizione con una serie di piani orizzontali a che, per semplicità indichiamo, sia su p2 che nella posizione ribaltata con (a1, a2 . . . a9)
Il piano di sezione determinerà, per ogni posizione, due circonferenze relative ai due solidi della composizione.
Le due circonferenze, appartenendo allo stesso piano, si intersecano individuando due punti X(X’; X’’), Y(Y’; Y’’) per i piani nelle posizioni comprese tra a2 e a8
I piani a1 e a9 generano, invece, due circonferenze tangenti rispettivamente esternamente per a1 e internamente per a9
X’
X’’
Y’’
Y’
Collegando, in sequenza, questi punti si ottiene la curva di compenetrazione tra i due solidi sia su p1 che su p2
A completamento della ricerca si definisce la curva di compenetrazione anche nella posizione ribaltata evidenziandone l’aspetto simmetrico
(x’)
(Y’)
º
Torna a indice

## Slide 4
a2
a3
a1
a4
a5
a6
a8
a7
a9
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE (2)
lt
lt1
a2
a3
a1
a4
a5
a6
a8
a7
a9
Rimuoviamo, ora, le seguenti operazioni grafiche per la ricerca delle compenetrazioni
1. Tracce dei piani a nella posizione ribaltata
2. Proiezioni su p1 delle intersezioni dei solidi con i piani a
3. Circonferenze di sezione del cono
4. Circonferenze di sezione della sfera
6. Tracce dei piani a su p2
5. Rette di richiamo dei punti d’intersezione
Restano evidenziate, a questo punto, la composizione dei due solidi e la forma delle curve di compenetrazione sia su p1 che su p2 che nella posizione ribaltata
Curva su p1
Curva su p1
Curva nella posizione ribaltata
Torna a indice

## Slide 5
Dissolte tutte le costruzioni grafiche per la ricerca delle curve di compenetrazione e individuate le parti in vista e quelle nascoste dei due solidi rimane la presente immagine sintetica
Per una lettura più agevole si provvede con una campitura dinamica
per la sfera
per il cono
lt
lt1
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE (3)
Torna a indice

## Slide 6
lt
lt1
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – COMPENETRAZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE (4)
Eliminando, infine, le porzioni nascoste l’immagine di sintesi si presenta come nelle tre proiezioni del disegno posto a fianco
Torna a indice

## Slide 7
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/
Torna a indice