## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Autore Prof. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Il disegno è stato eseguito nell’a. s. 1995/96
da Di Giovanni Luca della classe 4°A
dell’Istituto statale d’arte «G.Mazara»
di Sulmona
per la materia :“Geometria descrittiva”
Insegnante: Prof. Elio Fragassi
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE
INTERSEZIONE TRA PIANI

## Slide 2: Geometria descrittiva dinamica
Le intersezioni: presentazione
Nel campo della geometria descrittiva le intersezioni sono operazioni grafico-geometriche che si organizzano tra gli elementi primari ed hanno come scopo la ricerca e l’ottenimento di un risultato che, a sua volta, è un nuovo elemento geometrico.
Poiché con l’operazione d’intersezione si studiano e ricercano i rapporti concreti tra gli elementi, di norma il risultato di questa operazione consiste nella ricerca e caratterizzazione descrittiva di un elemento geometrico che caratterizza gli elementi stessi che entrano in relazione. Pertanto il risultato di questa operazione sarà costituito da un nuovo elemento geometrico avente le caratteristiche degli elementi che lo hanno generato.
Le intersezioni possono realizzarsi tra elementi geometrici uguali o tra elementi geometrici diversi; quindi possiamo avere:
a) intersezioni tra elementi uguali
Intersezioni tra rette
Intersezioni tra piani
b) intersezioni tra elementi diversi
Intersezioni tra rette e piani
Nel caso delle intersezioni tra elementi uguali i risultati saranno ricercati come di seguito sviluppando semplici algoritmi grafici relativi alle differenti situazioni nel caso di rette o di piani.

## Slide 3: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani -introduzione (1)
Ricordiamo, anzitutto, che un piano si considera generato da una retta che si muove nello spazio parallelamente a se stessa secondo una direzione definita le cui espressioni insiemistica e descrittiva sono le seguenti:
(espressione insiemistica)
(espressione descrittiva)
mentre la formalizzazione globale geometrico-descrittiva è la seguente

## Slide 4: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani - introduzione (2)
Particolarizzando l’espressione di cui sopra riferendola a due rette distinte in assoluto |a| e |b|, la stessa si trasforma nelle due seguenti espressioni specifiche
Per la retta |a| si ha
che si legge
la retta |a| in assoluto in movimento definito ed orientato implica l’esistenza del piano a costituito dalla sommatoria dell’insieme delle posizioni della retta a che si sposta in modo parallelo a se stessa.
Per la retta |b| si ha
che si legge
la retta |b| in assoluto in movimento definito ed orientato implica l’esistenza del piano b costituito dalla sommatoria dell’insieme delle posizioni della retta b che si sposta in modo parallelo a se stessa.
Poiché sia l’insieme a che l’insieme b sono costituiti da rette, l’elemento risultante dalla loro intersezione sarà anch’esso una retta statica che avrà caratteristiche descrittive derivanti dai due insiemi a e b , che s’intersecano, secondo la tipologia grafica già definita nello studio della retta.

## Slide 5: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – introduzione (3)
Definito quanto sopra l’espressione insiemistica dell’intersezione tra due piani assume la seguente forma
risolvendo le due espressioni di cui sopra dal punto di vista geometrico otteniamo la sintesi dell’espressione descrittiva di cui si discute
(a Ç b ) ® x Î (a; b)
che sviluppata nelle condizioni di appartenenza diventa
(a Ç b ) ® x Î (a; b)
T1x Î ( t1a ; t1b)
T2x Î ( t2a ;t2b)
A conclusione di questa introduzione possiamo dare la seguente enunciazione verbale
Due piani, comunque posti nello spazio, s’intersecano dando luogo ad una retta le cui caratteristiche geometriche come le caratteristiche descrittive deriveranno da quelle degli elementi che s’intersecano
Mentre l’espressione descrittiva diventa

## Slide 6: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Tipologia delle rette
Prima di procedere allo studio dettagliato delle relative operazioni d’intersezione tra piani è bene ricordare e ricapitolare sia la tipologia delle rette che quella del piano.
c(// p1+ ; ^p2+)
a(Ðp1+ ;Ðp2+)
a(Ðp1- ;Ðp2+)
a(Ðp1- ;Ðp2-)
a(Ðp1+ ;Ðp2-)
Retta generica
Didascalia
Nome della retta
TIPOLOGIA DELLE RETTE
CARATTERISTICHE GEOMETRICO - DESCRITTIVE
Primo diedro
Secondo diedro
Terzo diedro
Quarto diedro
Esemplificazione grafica nel primo diedro
Retta proiettante in prima
a
b
b(^p1+ ; // p2+)
b(^p1- ; // p2+)
b(^p1- ; // p2-)
b(^p1+ ; // p2-)
c(// p1- ; ^p2+)
c(// p1- ; ^p2-)
c(// p1+ ; ^p2-)
Retta proiettante in seconda
c
Retta frontale
d
d(Ð p1+; // p2+)
d(Ð p1-; // p2+)
d(Ð p1-; // p2-)
d(Ð p1+; // p2-)
Retta orizzontale
e
e(// p1+ ; Ðp2+)
e(// p1- ; Ðp2+)
e(// p1- ; Ðp2-)
e(// p1+ ; Ðp2-)
Retta parallela ai semipiani
f
f(// p1+ ; // p2+)
f(// p1- ; // p2+)
f(// p1- ; // p2-)
f(// p1+ ; // p2-)
Retta di profilo
g
g(Ðp1+;Ðp2+ ;^ lt)
g(Ðp1-;Ðp2+;^ lt)
g(Ðp1-;Ðp2-;^ lt)
g(Ðp1+;Ðp2- ;^ lt)
Retta incidente lt
h
h(Ðp1+;Ðp2+ ;Ñlt)
h(Ðp1+;Ðp2+ ;Ñlt)
h(Ðp1 ;Ðp2+ ; Ñlt)
h(Ðp1+;Ðp2+;Ñlt)
a’
a’’
lt
lt
b’
b"
d"
lt
d’
e’
lt
e’’
lt
f"
f’
lt
c’
c’’
lt
g"
g’
h"
lt
h’

## Slide 7: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Tipologia dei piani
mentre la tipologia del piano può essere sintetizzata come di seguito
g(Ð p1+ ; ^p2+)
a(Ðp1+ ;Ðp2+)
a(Ðp1- ;Ðp2+)
a(Ðp1- ;Ðp2-)
a(Ðp1+ ;Ðp2-)
Piano generico
Didascalia
Nome del piano
TIPOLOGIA DEI PIANI
CARATTERISTICHE GEOMETRICO - DESCRITTIVE
Primo diedro
Secondo diedro
Terzo diedro
Quarto diedro
Esemplificazione grafica nel primo diedro
Piano proiettante in prima
a
b
b(^p1+ ;Ð p2+)
b(^p1- ;Ð p2+)
b(^p1- ;Ð p2-)
b(^p1+ ;Ð p2-)
g(Ð p1- ; ^p2+)
g(Ð p1- ; ^p2-)
g(Ð p1+ ; ^p2-)
Piano proiettante in seconda
g
Piano di profilo
d
d(^ p1+; ^ p2+)
d(^ p1-; ^ p2+)
d(^ p1-; ^ p2-)
d(^ p1+; ^p2-)
Piano orizzontale
e
e(// p1+ ; ^p2+)
e(// p1- ; ^p2+)
e(// p1- ; ^p2-)
e(// p1+ ; ^p2-)
Piano frontale
j
j(^ p1+ ;// p2+)
j(^ p1- ; // p2+)
j(^ p1- ; // p2-)
j(^ p1+ ; // p2-)
Piano generico parallelo lt
r
r(Ðp1+;Ðp2+ ;// lt)
r(Ðp1-;Ðp2+;// lt)
r(Ðp1-;Ðp2-;// lt)
r(Ðp1+;Ðp2- ;// lt)
Piano incidente lt
h
h(Ðp1+;Ðp2+ ;Ñlt)
h(Ðp1+;Ðp2+ ;Ñlt)
h(Ðp1 ;Ðp2+ ; Ñlt)
h(Ðp1+ ;Ðp2+ ;Ñlt)
lt
t1a
t2a
lt
t1b
t2b
lt
t1g
t2g
lt
t1d
t2d
lt
t2e
lt
t1j
lt
t1r
t2r
lt
t2h
t1h º

## Slide 8: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Caratteristiche descrittive della retta
Avendo necessità di ricercare la tipologia della retta per effettuarne, poi, la relativa rappresentazione grafica, è bene ricordarne le caratteristiche generali sia dal punto di vista insiemistico che descrittivo.
Richiamiamo alla memoria, quindi, le seguenti espressioni generali relative al punto che, muovendosi nello spazio secondo una direzione assegnata, genera una retta.
Esse sono le seguenti:
descrizione insiemistica della retta
mentre la struttura descrittiva assume la seguente formalizzazione
e gli elementi geometrico-rappresentativi grafici sono i seguenti
r
T1r
T2r
r’
r”
Tenuto conto di quanto sopra, il problema dell’intersezione tra due piani si risolve individuando, quindi, le due tracce e le relative due proiezioni della retta risultante.
Dove T1r e T2r rappresentano i punti reali che identificano la collocazione della retta nello specifico diedro mentre r’ ed r” rappresentano l’immagine sui relativi piani di rappresentazione della proiezione della retta collocata nello spazio del medesimo diedro

## Slide 9: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Caratteristiche descrittive del piano
Richiamiamo alla memoria anche le espressioni insiemistica, descrittiva e rappresentativa del piano che sono le seguenti:
descrizione insiemistica del piano
mentre la struttura descrittiva assume la seguente formalizzazione
che si rappresenta con le seguenti rette (chiamate tracce del piano), quali elementi geometrico-descrittivi.
p
t1p
t2p
E’ solo il caso di ricordare che t1p (traccia 1) e t2p (traccia 2) sono le due rette reali mediante le quali rappresentiamo il piano nello specifico diedro.
Si ricorda che le tracce del piano si ottengono come sommatoria delle rispettive tracce della retta generatrice sui piani di proiezione

## Slide 10: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – procedura (1)
Applicando i concetti espressi sopra a due piani distinti (a) e (b) avremo le seguenti espressioni insiemistiche:
Retta a generatrice del piano a
Retta b generatrice del piano b
e le seguenti relative formalizzazioni descrittive
mentre gli elementi
geometrico-descrittivi
sono i seguenti:
a
t1a
t2a
b
t1b
t2b
e l’aspetto grafico seguente
e

## Slide 11: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – procedura (2)
Ora se impostiamo la ricerca della intersezione tra i due elementi geometrici si avrà la seguente formalizzazione insiemistica
x Î (|a|; |b|)
Ç
e la relativa
espressione
descrittiva
x Î |a| ; |b|
Ç
concludendo possiamo sintetizzare l’operazione
nel modo seguente
( a Ç b ) ® x Î (a; b)
che si esplicita nella forma descrittiva mediante i seguenti elementi geometrico-rappresentativi
a Ç b
t1a Ç t1b
t2a Ç t2b
T2x
T1x
e nella relativa esposizione grafica

## Slide 12: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – procedura (3)
I punti T1x e T2x sono due punti reali ottenuti dall’intersezione, su ciascun semipiano del diedro, delle due rette rappresentative i due piani:
(t1a Ç t1b)
su p1
(t2a Ç t2b)
su p2
T1x
T2x
Determinate, quindi, le tracce della retta x per completarne la rappresentazione e definirne la tipologia si individuano le proiezioni (x’) e (x”) sui rispettivi semipiani di proiezione definendo così tutti gli elementi geometrici e grafico-rappresentativi e descrittivi della retta d’intersezione tra i due piani assegnati.
L’algoritmo completo per la ricerca della retta intersezione tra due piani diventa
a Ç b
t1a Ç t1b
t2a Ç t2b
T2x
T1x
x' ; x"
x
Si può, quindi, generalizzare il concetto di intersezione tra piani così
L’intersezione tra due piani genera una retta che ha le tracce sul punto d’intersezione delle rispettive omonime tracce dei piani e le proiezioni caratterizzate, sui semipiani del diedro, derivante dalla tipologia geometrico-descrittiva dei piani stessi

## Slide 13: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Esempio 1 – Intersezione tra piani uguali (1)
Intersezione tra piani geometricamente uguali
Siano assegnati i due piani generici a e b, nel primo diedro, così descritti nelle rispettive formalizzazioni geometrico-descrittive
(+1;+2)
b(+1;+2)
e
sviluppando l’operazione della intersezione tra i due elementi si avrà
 Ç b
x(+1;+2)
I quattro elementi geometrici rappresentativi della retta risultante x sono i seguenti ottenuti sviluppando i passaggi del seguente algoritmo grafico
(+1;+2) Ç b(+1;+2)
t1aÇt1b
t2aÇt2b
T2x
T1x
x' ; x"
x(+1;+2)

## Slide 14: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Esempio 1 – Intersezione tra piani uguali (2)
Punto reale unito a p2+
Punto reale unito a p1+
Infatti sviluppando le relative operazioni d’intersezione tra le omologhe tracce dei piani si ottiene quanto di seguito
t2a Ç t2b
T2 x Î (a; b)
t1a Ç t1b
T1x Î (a; b)
mentre le due proiezioni x’ e x” si determineranno collegando i piedi di queste due tracce con le omologhe tracce del semipiano di proiezione
Quindi la retta x d’intersezione tra i due piani generici risulterà anch’essa una retta generica mantenendo le caratteristiche geometriche e descrittive dei due piani assegnati a e b.
In forma geometrico-descrittiva l’intersezione dei due piani sarà espressa dalla seguente formalizzazione:
(+1;+2) Ç b(+1;+2)
x(+1;+2)

## Slide 15: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Esempio 2 – Intersezione tra piani diversi (1)
Intersezione tra piani geometricamente diversi
Siano assegnati i piani seguenti a (piano generico) e b (piano proiettante in prima proiezione) collocati nello spazio del primo diedro con le seguenti formalizzazioni geometrico-descrittive
(+1;+2)
b (^+1;//+2)
e
sviluppando l’operazione d’intersezione tra questi due piani si otterrà una retta x che avrà le seguenti caratteristiche geometrico-descrittive:
 Ç b
x(+1;//+2)
Accade, infatti, quanto si ricava dall’analisi delle intersezioni tra le tracce dei piani.

## Slide 16: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Esempio 2 – Intersezione tra piani diversi (2)
a) rispetto al semipiano +1 accade che:
le due tracce dei piani intersecandosi in un punto reale generano un punto reale unito al semipiano medesimo come di seguito:
t1a Ç t1b
T1x Î (a; b)
Punto reale unito a p1+
b) rispetto al semipiano +2 accade che:
poiché il piano b risulta essere parallelo al semipiano medesimo la traccia del piano assume l’aspetto di una retta impropria.
Pertanto la traccia seconda del piano a intersecherà la traccia seconda del piano b in un punto improprio del semipiano +2 come espresso di seguito
t2a Ç t¥2b
T¥2x Î (a; b)
Punto improprio unito a p2+
Per quanto attiene le proiezioni della retta risultante dall’operazione d’intersezione possiamo fare le seguenti considerazioni
Poiché la retta deve appartenere, contemporaneamente, ai due piani che s’intersecano, significa che deve possedere le caratteristiche geometrico-descrittive ricavante dai due piani per cui si può osservare quanto segue

## Slide 17: Geometria descrittiva dinamica Intersezioni tra piani – Esempio 2 – Intersezione tra piani diversi (3)
a) per rispondere al piano generico a dovrà possedere i caratteri di genericità che questo piano ha sia nella relazione non p1+ che con p2+.
b) per rispondere ai caratteri del piano b la retta dovrà essere parallela al semipiano p2+ passando per T¥2x; mentre la condizione di ortogonalità rispetto al semipiano p1+ viene riassorbita dal carattere di genericità.
Infatti la condizione di ortogonalità può essere intesa come una particolare e specifica relazione geometrica ricompresa tra tutti i caratteri di genericità
Quindi le proiezioni della retta risultante x( x’; x”) saranno tali da essere così caratterizzati (x’// p2+) passante per T1x mentre (x”p1+) e parallela alla t2a dovendo passare per la traccia impropria T¥2x
In forma geometrico-descrittiva l’intersezione dei due piani sarà
(+1;+2) Ç b(^+1;//+2)
x(+1;//+2)
(+1;+2) Ç b(^+1;//+2)
t1aÇt1b
t2aÇt¥2b
T¥2x
T1x
x' ; x"
x(+1;//+2)

## Slide 18
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può
consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/