## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
OPERAZIONI DI RIBALTAMENTO
Il disegno di copertina
è stato eseguito
nell’a. s. 1992/93
da
Amicarella Maria
della classe 5A
dell’ Istituto Statale d’Arte «G. Mazara»
di Sulmona
per la materia
Teoria e applicazioni di geometria descrittiva
del vecchio ordinamento
Insegnante:
Prof. Elio Fragassi
Indice
RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Per accedere alle pagine selezionare il numero
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
1
2
3
Ribaltamento di un punto
Ribaltamento di un triangolo
Circonferenza:
dalla realtà alle proiezioni

## Slide 2
t1a
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Torna a indice
A’
A’’
DATI
Sia dato un piano di profilo a le cui tracce t1a e t2a si presentano allineate e perpendicolari alla linea di terra
Siano anche assegnate le proiezioni di un punto A(A’, A’’) del piano aÎr(r’, r’’, T1r, T2r)
Date le caratteristiche del piano le rette di richiamo delle proiezioni del punto coincidono con le tracce del piano e, di conseguenza, le proiezioni del punto si collocano sulle tracce del piano
T2r
T1r
r’
r’’

## Slide 3
t1a
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Torna a indice
A’
A’’
(t1a)
A
(t2a)
A
(T1r)
(T2r)
T2r
r’
r’’
r
r
T1r
PROCEDURE DI RIBALTAMENTO
Il ribaltamento può essere eseguito sia su p1 che su p2
Determinato (t2a) º lt ribaltiamo A’’ su (t2a) proiettando questo punto nello spazio del piano con una retta parallela a t1a
Intersecando questa retta con la proiezione di A’ parallela a (t2a) si determina la posizione reale del punto A nello spazio del piano a
Poiché un punto appartiene al piano se appartiene ad una retta del piano si verifica tale condizione mediante la retta r (T1r, T2r)
Il ribaltamento su p2 si effettua allo stesso modo
Determinato (t1a) º lt ribaltiamo A’ su (t1a) proiettando questo punto nello spazio del piano con una retta parallela a t2a
Intersecando questa retta con la proiezione di A’’ parallela a (t1a) si determina la posizione reale del punto A nello spazio del piano a verificato, poi, mediante la retta r del piano a

## Slide 4
t1a
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Torna a indice
A’
A’’
C’’
B’’
C’
B’
DATI
Sia dato un piano di profilo a le cui tracce t1a e t2a si presentano allineate e perpendicolari alla linea di terra
Siano anche assegnate le proiezioni in scorcio totale di un triangolo A(A’,A’’), B(B’,B’’), C(C’,C’’)
Date le caratteristiche geometriche del piano le proiezioni del triangolo sono coincidenti con le tracce del piano quindi l’immagine del triangolo come figura piana si presenta non definibile sia nella forma che nelle dimensioni
E’ necessario, quindi, effettuare il ribaltamento del piano che può essere eseguito sia su p1 che su p2

## Slide 5
t1a
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Torna a indice
A’
A’’
(t1a)
A
(t2a)
A
(T1r)
(T2r)
T1r
T2r
r’
r’’
r
r
C
B
C’’
B’’
C’
º
º
s’
s’’
B’
T1s
(T1s)
(T2s)
C
B
s
s
T2s
PROCEDURE DI RIBALTAMENTO
Determinato (t2a) º lt e ribaltati i punti A’’, B’’ e C’’ su (t2a) proiettiamo questi punti nello spazio del piano con le rette parallele a t1a
Su p1
Intersecando queste rette con le rette di proiezione di A’, B’,C’ parallela a (t2a) si determinano le posizioni dei punti A, B, C reali nello spazio del piano a
Collegando questi punti di determinano vera forma e grandezza del triangolo ABC
Su p2
Determinato (t1a) º lt e ribaltati i punti A’, B’ e C’ su (t1a) proiettiamo questi punti nello spazio del piano con le rette parallele a t2a
Intersecando queste rette con le rette di proiezione di A’’, B’’,C’’ parallele a (t1a) si determinano le posizioni dei punti A, B, C reali nello spazio del piano a.
Questi punti fissano vera forma e grandezza del triangolo ABC
Mediante le rette r ed s si dimostra l’appartenenza del triangolo al piano in quanto contengono i vertici dello stesso

## Slide 6
t1a
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO
Torna a indice
(t1a)
O
(t2a)
(T1r)
(T2r)
(T1s)
T2r
r
s
T1r
O’
O’’
(T2s)
T2s
s
r
O
DALLA REALTA’ ALLE PROIEZIONI
Sia data una circonferenza di centro O nello spazio ribaltato su p1
Per il centro O conduciamo le rette r ed s con le tracce reali T1r e T1s e quelle ribaltate (T2r) e (T2s)
Ribaltando (T2r) e (T2s) otteniamo la posizione delle tracce delle due rette su t2a
Con la stessa procedura si determina O’’ su t2a e O’ su t1a
Si procede allo tesso modo se si vuole operare partendo dallo spazio ribaltato su p2
Per il centro O conduciamo le rette r ed s con le tracce reali T2r e T2s e quelle ribaltate (T1r) e (T1s)
Ribaltando (T1r) e (T1s) otteniamo la posizione delle tracce delle due rette su t2a
T1s
Con la stessa procedura si determina O’’ su t2a e O’ su t1a
Si definiscono così le immagini in scorcio totale della circonferenza di centro O
Proiezione in scorcio totale della circonferenza su p1
Proiezione in scorcio totale della circonferenza su p1

## Slide 7
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/
Torna a indice