## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
OPERAZIONI DI RIBALTAMENTO
Il disegno di copertina
è stato eseguito
nell’a. s. 1990/91
da
Campanino Angela
della classe 3B
dell’ Istituto Statale d’Arte «G. Mazara»
di Sulmona
per la materia
Disegno geometrico e architettonico
del vecchio ordinamento
Insegnante:
Prof. Elio Fragassi
Indice
RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO – ESEMPI CON RIBALTAMENTO DELLE SEZIONI DI PIRAMIDE, CONO E SFERA
Per accedere alle pagine selezionare il numero
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
1
Ribaltamento della sezione di una piramide retta a base triangolare
2
Ribaltamento della sezione di un cono circolare retto
3
Ribaltamento della sezione di una sfera

## Slide 2
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
DATI
Torna a indice
t1a
C’
B’
A’
C’’
B’’
A’’
V’’
V’
Sia data la piramide a base triangolare A(A’,A’’); B(B’, B’’), C(C’,C’’) e vertice V(V’,V’’)
Sia essa sezionata dal piano di profilo
a (t1a, t2a)

## Slide 3
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
t1a
C’
B’
A’
C’’
B’’
A’’
V’’
V’
Z’’
Y’
X’
X’’
º
Z’
Y’’
RICERCA DELLA SEZIONE
Date le caratteristiche geometriche e di posizione del piano le figure piane di sezione si presenteranno in scorcio totale sia su p1 sia su p2
Per questo motivo su p1 il triangolo sarà rappresentato da una spezzata costituita da due segmenti (X’Z’) e (Y’Z’) allineati con vertice nel punto Z’ quale intersezione tra il piano a e lo spigolo A’V’ della piramide
Su p2 la sezione sarà rappresentata dal segmento che ha per estremi i punti X’’ Y’’ e Z’’
º
Pertanto è necessario eseguire il ribaltamento per definire la vera forma e le vere dimensioni della figura piana di sezione

## Slide 4
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
RIBALTAMENTO DELLA SEZIONE
Torna a indice
t1a
C’
B’
A’
C’’
B’’
A’’
V’’
V’
Z’’
Y’
X’
X’’
º
Z’
Y’’
Z
Z
Y
X
La procedura di ribaltamento può essere sviluppata sia su p1 che su p2 indipendentemente sia verso sinistra che verso destra
In questo caso per chiarezza grafica il ribaltamento su p1 viene eseguito verso sinistra mentre su p2 avviene verso destra
Ribaltamento su p1
(t2a)
Su (t2a) lt si ribalta il punto Z’’ = (t2a A’’V’’) che si proietta, poi, nello spazio del piano ribaltato
º
Ç
Nello spazio del piano ribaltato si proietta il punto Z’ che intersecandosi con la proiezione di Z’’ ribaltata determina il punto reale Z
Collegando Z con Y’ e X’ si definisce il triangolo di sezione
Ribaltamento su p2
(t1a)
Su (t1a) lt si ribaltano i punti X’, Y’ e Z’
º
Nello spazio del piano ribaltato si proietta il punto ribaltato Z’ che intersecandosi con la proiezione di Z’’ determina il punto reale Z
Il triangolo X,Y,Z definito su p2 è uguale per forma e dimensioni a quello ribaltato su p1

## Slide 5
t2a
lt
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
DATI
V’
V’’
t1a
t2a
Sia dato il cono circolare retto con la base unita a p1 e il vertice V(V’, V’’) collocato nello spazio del diedro
Sia esso sezionato mediante un piano di profilo a(t1a, t2a)

## Slide 6
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
RICERCA DELLA SEZIONE
V’
V’’
t1a
t2a
Z’’
Y’
X’
X’’
Z’
Y’’
lt
Date le caratteristiche geometriche e di posizione del piano le figure piane di sezione si presenteranno in scorcio totale sia su p1 sia su p2
Essendo il piano di sezione parallelo all’asse del cono la figura risultante sarà il ramo di una iperbole
g’
g’’
I punti per descrivere la curva sono i seguenti
º
Nella circonferenza di base del cono troveremo i punti X(X’, X’’) e Y(Y’,Y’’)
Il punto vertice Z(Z’,Z’’) della curva è dato dal punto d’intersezione tra il piano a di sezione e la generatrice g(g’,g’’) del cono con g’ ^ t1a
Su p2 la sezione risulta essere rappresentata da un segmento che ha per estremi il punto Z’’=(g’’ Ç t2a) e la proiezione dei punti X’’ º Y’’

## Slide 7
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
RIBALTAMENTO DELLA SEZIONE
V’
V’’
t1a
t2a
Z’’
Y’
X’
X’’
Z’
Y’’
Z
Z
(Y’)
(X’)
lt
La procedura di ribaltamento può essere sviluppata sia su p1 che su p2 indipendentemente sia verso sinistra che verso destra
In questo caso per chiarezza grafica il ribaltamento su p1 viene eseguito verso sinistra mentre su p2 avviene verso destra
Ribaltamento su p1
(t2a)
Su (t2a) lt si ribalta il punto Z’’ = (t2a g’’ ) che si proietta, poi, nello spazio del piano ribaltato su p1
º
Ç
g’
g’’
Nello spazio del piano ribaltato su p1 si proietta il punto Z’ che intersecandosi con la proiezione di Z’’ ribaltata determina il punto reale Z vertice dell’iperbole di sezione
Collegando Z con Y’ e X’ si definisce la curva dell’iperbole
Ribaltamento su p2
Su (t1a) lt si ribaltano i punti X’, Y’ e Z’
º
(t1a)
Nello spazio del piano ribaltato si proietta il punto ribaltato Z’ che intersecandosi con la proiezione di Z’’ determina il punto reale Z che collegato con (Y’) e (X’) determina la curva di sezione
La curva X,Y,Z definita su p2 è uguale per forma e dimensioni a quella ribaltata su p1
(Z’)

## Slide 8
lt
DATI
Sia data la sfera di centro O(O’, O’’) collocata nello spazio del diedro e tangente al piano p2
Sia essa sezionata mediante un piano di profilo a(t1a, t2a)
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
O’
O’’
t1a

## Slide 9
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
RICERCA DELLA SEZIONE
O’
O’’
t1a
C’’
C’
Date le caratteristiche geometriche e di posizione del piano le figure piane di sezione si presenteranno in scorcio totale sia su p1 sia su p2
Essendo il piano di profilo quindi ortogonale sia a p1 che a p2 la figura risultante sarà una circonferenza in scorcio totale
Disegnando dal centro O(O’, O’’) la perpendicolare alle tracce del piano di sezione si identificano i centri C(C’, C’’) della circonferenza di sezione che avrà come diametro la lunghezza della corda (scorcio totale della circonferenza)

## Slide 10
lt
t2a
GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA – RIBALTAMENTO DEL PIANO DI PROFILO - ESEMPI
Torna a indice
O’
O’’
t1a
RIBALTAMENTO DELLA SEZIONE
C’’
C’
La procedura di ribaltamento può essere sviluppata sia su p1 che su p2 indipendentemente sia verso sinistra che verso destra
In questo caso per chiarezza grafica il ribaltamento su p1 viene eseguito verso sinistra mentre su p2 avviene verso destra
(t2a)
(t1a)
Ribaltamento su p1
C
C
Su (t2a) lt si ribalta il punto C’’ che si proietta, poi, nello spazio del piano ribaltato su p1
º
Nello spazio del piano ribaltato su p1 si proietta il punto C’ che intersecandosi con la proiezione di C’’ ribaltata determina il punto reale C centro della circonferenza di sezione
Il punto C si qualifica come centro della circonferenza di sezione
Ribaltamento su p2
Su (t1a) lt si ribalta il punto C’
º
Intersecando la proiezione di C’’ con la proiezione di C’ ribaltato su (t1a) si individua il punto C centro della circonferenza di sezione
Il punto C si qualifica come centro della circonferenza di sezione

## Slide 11
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/
Torna a indice