## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE:
La sezione punteggiata e RELATIVO ALGORITMO GRAFICO
Il disegno di copertina è stato eseguito da me medesimo
durante il secondo anno scolastico (1964/1965)
di frequenza del Liceo Artistico Statale “G. Misticoni” di Pescara
per la materia
“Disegno geometrico”
del biennio inferiore del vecchio ordinamento
Docente prof. arch.
Antonino Giammarco
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte

## Slide 2: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Presentazione (1)
Tra le operazioni della geometria descrittiva troviamo anche "le sezioni"
Sezionare significa tagliare: quindi eseguire una sezione equivale ad operare un taglio di un determinato oggetto, di un certo organismo o di un solido, come nel nostro caso.
Per eseguire questa operazione ci si serve di un piano che, idealmente, seziona il solido in due parti.
Il piano, detto "piano di sezione", taglia il solido in due parti che hanno in comune proprio il piano di sezione per cui su di esso si fissa l'immagine della "sezione risultante" come prodotto (algoritmo grafico) dell'operazione geometrica.
Poiché l'immagine della "sezione risultante" appartiene al piano, essa può essere ricercata e descritta come "sezione punteggiata" o "sezione rigata" a seconda che il piano viene riguardato come "piano punteggiato" o come "piano rigato".

## Slide 3: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Presentazione (2)
La verifica di correttezza dell'operazione si esegue mediante l'applicazione delle condizioni di appartenenza ed in particolare dell'appartenenza tra punto e piano secondo la seguente legge
Sviluppando queste operazioni di intersezione si determineranno i vertici del poligono punteggiato e quindi la "sezione punteggiata" risultante come sviluppato nell'esempio che segue
Se si riguarda il piano come "piano punteggiato" allora è necessario individuare i vertici del poligono della "sezione punteggiata" come punti ottenuti dalla intersezione delle rette contenenti gli spigoli del solido con il piano di sezione assegnato.
(P Î a) Þ (P Î r Î a)
Definito l'abaco degli elementi geometrici del solido si sviluppa un esempio che analizza ogni singolo spigolo del solido per definire tutti i vertici del poligono di sezione mettendo a confronto le Elaborazioni grafiche con l'Analisi teorica e concettuale allo scopo di analizzare e discutere le risultanze delle procedure operative mediante considerazioni e note

## Slide 4: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Esempio
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
10 |  | 
11 |  | 
12 |  | 
13 |  | 
Indice dei paragrafi relativi all’esempio sulla sezione rigata
Abaco solido
Definizione dell’algoritmo grafico
Spigolo AB della base
Spigolo BC della base
Spigolo AC della base
Spigolo laterale AV
Spigolo laterale BV
Spigolo laterale CV
Sezione degli spigoli della base
Sezione spigoli laterali
Intersezione delle due punteggiate
Sezione risultante
Verifiche finali di appartenenza
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a
Vai a

## Slide 5: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Abaco del solido (1)
Solido e piano di sezione
Siano assegnati in proiezione ortogonale sia il solido costituito da una piramide retta a base triangolare collocata nello spazio del primo diedro con la base a quota costante, sia il piano generico quale piano di sezione.
Si procede ad analizzare gli elementi geometrici costituenti il solido definendone l’abaco di riferimento come nelle celle successive
Vertici del solido
I vertici del solido possono essere riguardati come punti collocati nello spazio del primo diedro.
(A’, B’, C’, V’)
(A”, B”, C”, V”)
(A, B, C, V)
Vertici
(Punti geometrici)
Proiezione ortogonale del solido

## Slide 6: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Abaco del solido (2)
Spigoli
(Segmenti di rette)
AB
A’B’
A’’B’’
(Spigolo della base)
BC
B’’C’’
B’C’
(Spigolo della base)
C’’A’’
C’A’
CA
(Spigolo della base)
Spigoli del solido
Gli spigoli del solido possono essere riguardati come segmenti, variamente collocati nello spazio del primo diedro, aventi per estremi i vertici del solido stesso.
Si ricorda che estendendo il segmento si ottiene la retta che lo contiene e di cui ne rappresenta una porzione come ad esempio per lo spigolo AB si ha:
(AB)Î a Þ (A’B’)Î a’ ; (A”B”)Î a”
Il medesimo ragionamento deve essere applicato a tutti gli altri spigoli.
A’V’
AV
A’’V’’
(Spigolo laterale)
BV
B’’V’’
B’V’
CV
C’V’
C’’V’’
(Spigolo laterale)
(Spigolo laterale)
Facce
Porzioni di piani
(A,B,C)
(A’,B’,C’)
(A’’,B’’,C’’)
(Triangolo della base)
(A,B,V)
(A’,B’,V’)
(A’’,B’’,V’’)
(B,C,V)
(B’’,C’’,V’’)
(B’,C’,V’)
(Faccia laterale)
(Faccia laterale)
(Faccia laterale)
(C’,A’,V’)
(C,A,V)
(C’’,A’’,V’’)
Facce del solido
Facce del solido riguardate come porzioni di superfici piane variamente orientate nello spazio del primo diedro.
Si ricorda che per tre unti non allineati e non coincidenti passa uno ed un solo piano.
Scegliendo opportunamente i vertici si individuano, quindi i piani delle facce del solido

## Slide 7: Geometria descrittiva dinamica Sezione punteggiata: Definizione dell’algoritmo grafico
Elaborazione grafica della procedura risolutiva di:
1) Con il primo passaggio si individua, tra gli infiniti piani che contengono la retta r, il piano b più idoneo allo sviluppo del secondo passaggio.
2) Il piano dato a e il piano b assunto si intersecano generando la retta x complanare ad r
3) Intersecando la retta data r con la retta x generata con il secondo passaggio, si determina il punto P cercato
r Ç a® P
rÇa® P
1) bÌr
2) bÇa
3) rÇx
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
(t2bÌt2a) ®T2xÎx”
(r’Çx') ® P’
(r’’Çx’’) ® P’’
P
x
(t1bÌT1r)
(t2bÌT2r)
Per determinare la sezione punteggiata di un solido è necessario definire, anzitutto, le rette che contengono gli spigoli, quindi applicare ad ogni retta i tre passaggi, in sequenza, relativi alla procedura risolutiva del problema descrittivo come esplicitato nei tre passaggi indicati sotto con i numeri 1), 2), 3).

## Slide 8: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo AB della base
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché LÏAB significa che a non interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta a si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano orizzontale b
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta a
3) L'intersezione di x con a determina il punto L
Î a'ÌT¥1a
Î a’’Ì T2a
1) bÌa
2) bÇa
3) xÇa
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Ça') ® L’
(x’’Ça’’) ® L’’
L
x
(t1bÌT1a)
(t2bÌT2a)
aÇa ® L
Individuata la retta a Ì AB si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì a
2) b Ç a ® x
3) x Ç a ® L
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
aÇa ® L
Note
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
¥

## Slide 9: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo BC della base
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché MÎBC significa che a interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta b si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano orizzontale b
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta b
3) L'intersezione di x con b determina il punto M
1) bÌb
2) bÇa
3) xÇb
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Çb')® M’
(x’’Çb’’)® M’’
M
x
(t1bÌT1b)
(t2bÌT2b)
bÇa®M
Individuata la retta b Ì BC si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì b
2) b Ç a ® x
3) x Ç b ® M
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
bÇa®M
Note
Î b'ÌT ¥1b
Î b’’Ì T2b
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
¥

## Slide 10: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo AC della base
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché NÎAC significa che a interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta c si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano orizzontale b
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta c
3) L'intersezione di x con c determina il punto N
1) bÌc
2) bÇa
3) xÇc
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Çc’) ® N’
(x’’Çc’’) ® N’’
N
x
(t1bÌT1c)
(t2bÌT2c)
cÇa® N
Individuata la retta c Ì AC si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì c
2) b Ç a ® x
3) x Ç c ® N
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
cÇa®N
Note
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
¥
Î c'ÌT ¥1c
Î c’’Ì T2c

## Slide 11: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo laterale AV
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché OÎAV significa che a interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta d si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano b proiettante in 2a proiezione
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta d
3) L'intersezione di x con d determina il punto O
1) bÌd
2) bÇa
3) xÇd
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Çd’) ® O’
(x’’Çd’’) ® O’’
O
x
(t1bÌT1d)
(t2bÌT2d)
dÇa® O
Individuata la retta d Ì AV si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì d
2) b Ç a ® x
3) x Ç d ® O
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
dÇa®O
Note
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
Î d'ÌT 1d
Î d’’Ì T2d

## Slide 12: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo laterale BV
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché PÎAV significa che a interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta e si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano b proiettante in 2a proiezione
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta e
3) L'intersezione di x con e determina il punto P
1) bÌe
2) bÇa
3) xÇe
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Çe’) ® P’
(x’’Çe’’) ® P’’
P
x
(t1bÌT1e)
(t2bÌT2e)
eÇa® P
Individuata la retta e Ì BV si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì e
2) b Ç a ® x
3) x Ç e ® P
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
eÇa®P
Note
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
Î e'ÌT 1e
Î e’’Ì T2e

## Slide 13: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Spigolo laterale CV
Elaborazione grafica risolutiva di:
Poiché Q Ï CV significa che a non interseca lo spigolo in oggetto
1) Tra gli infiniti piani contenenti la retta f si assume, per semplicità ed economia grafica, il piano b proiettante in 1a proiezione
2) Il piano b assunto interseca il piano a secondo la retta x complanare alla retta f
3) L'intersezione di x con f determina il punto Q
1) bÌf
2) bÇa
3) xÇf
(t2bÌt2a)®T2xÎx”
(x’Çf’) ® Q’
(x’’Çf’’) ® Q’’
Q
x
(t1bÌT1f)
(t2bÌT2f)
fÇa® Q
Individuata la retta f Ì CV si applica la procedura operativa dell’algoritmo definito precedentemente sviluppando i tre passaggi come indicato di seguito
1) b Ì f
2) b Ç a ® x
3) x Ç f ® Q
Elemento del solido
Esplicitazione dell’algoritmo grafico
fÇa®Q
Note
(t1bÌt1a)®T1xÎx’
Î f'ÌT 1f
Î f’’ÌT2f

## Slide 14: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Sezione degli spigoli della base
Punteggiata della base della piramide
I punti L(L';L"), M(M';M"), N(N';N") sono, rispettivamente, i punti di intersezione del piano a con gli spigoli (AB), (BC) e (AC) della base della piramide
Essi risultano a quota costante perché la retta a Ì (AB), la retta b Ì (BC) e la retta c Ì (AC) sono tre rette orizzontali diversamente inclinate rispetto a p2+.
Per questo motivo le prime proiezioni (L'; M'; N') dei punti risultano allineate secondo la traccia prima del piano di sezione mentre le seconde proiezioni L’’; M’’; N’’ presentano lo stesso valore numerico di quota (quota costante)
Inoltre, mentre il segmento (NM; N’M’; N’’M’’) appartiene alla base del solido il segmento adiacente (NL; N’L’; N’’L’’) è esterno al solido tanto che il punto L, pur appartenente alla retta contenente lo spigolo con i vertici A e B, non appartiene al segmento di base medesimo
Da questa analisi si evince che il piano a non interseca lo spigolo (AB) del solido

## Slide 15: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Sezione degli spigoli laterali
Punteggiata degli spigoli laterali
I punti O(O';O"), P(P';P"), Q(Q';Q") sono, rispettivamente, i punti di intersezione del piano a con gli spigoli (AV), (BV) e (CV) delle facce laterali della piramide
Essi risultano a quota ed aggetto diversi perché collocati nello spazio su una stella di tre rette, con sostegno in V, variamente orientate che costituiscono gli spigoli delle facce laterali del solido
Mentre i punti O(O';O") e P(P';P") appartengono ai rispettivi spigoli (AV) e (BV), il punto Q(Q';Q") non appartiene allo spigolo (CV) tanto da risultarne esterno e collocato nello spazio del primo diedro
Di conseguenza i lati (OQ) e (PQ), del poligono di sezione, apparterranno solo in parte alla sezione del solido (vedi diapositiva successiva)
Per identificare le due porzioni è necessario eseguire l'intersezione delle due sezioni, come sviluppato nell'immagine successiva, isolando esclusivamente ed opportunamente i vertici appartenenti agli spigoli del solido
Da questa analisi si evince che il punto Q non appartiene alla sezione

## Slide 16: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Intersezione delle due punteggiate
Intersecando le due sezioni (quella relativa agli spigoli della base con quella relativa agli spigoli delle facce laterali) si evidenzia come i punti N(N’; N") ed M(M’; M") appartenendo, rispettivamente, ai segmenti (OQ) e (PQ) dividano gli stessi nelle due porzioni di cui si è detto al punto precedente.
Isolando, quindi, ed eliminando i segmenti (LM), (MQ) ed (NQ) che hanno un estremo non appartenente al solido si evidenzia il poligono chiuso costituito dai vertici (O, P, M, N) che costituisce la sezione punteggiata di cui si sta trattando.
Le relative proiezioni ortogonali (O'; P’; M’; N') e (O"; P"; M"; N") sono le proiezioni ortogonali della medesima sezione punteggiata che si ottiene tagliando la piramide retta assegnata con il piano generico a.
Intersezione della punteggiata della base (L, M, N) e degli spigoli laterali (O, P, Q)
Da questa operazione d’intersezione si ricava il poligono piano chiuso (O, P, N, M) appartenente al piano a di sezione

## Slide 17: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Sezione risultante
Poligono piano risultante
Da quanto emerso dallo studio delle tre diapositive precedenti si isola ed evidenzia, come nell'immagine affianco, il risultato descrittivo dell'operazione esposta, passo passo, nelle precedenti videate come esempio di ricerca di sezione punteggiata
E' solo il caso di aggiungere che, dovendo il quadrilatero (M, N, O, P) appartenere al piano di sezione, estendendo adeguatamente i lati del poligono, le tracce delle rette così ottenute devono appartenere alle tracce omonime del piano di sezione come sviluppato e verificato nel paragrafo successivo e rispondere alla legge dell'appartenenza tra punto e piano sinteticamente espressa nella seguente formalizzazione
(P Î a) Þ (P Î r Î a)

## Slide 18: Geometria descrittiva dinamica Esempio di sezione punteggiata: Verifiche finali di appartenenza
Per il lato (OP) della faccia (ABV) si conduce la retta g tale che g’ Ì (O'P’), g" Ì (O"P").
Si genera una retta generica g con le tracce nel secondo diedro con (T1gÎt1a) e (T2g Ît2a)
Per il lato (MN) della base (ABC) si conduce la retta l tale che l’ Ì (M'N’), l’’ Ì (M"N")
Si genera una retta orizzontale l con (T¥1l) e (T2lÎ t2a)
Per il lato (MP) della faccia (BCV) si conduce la retta m tale che m’ Ì (M'P’), m’’ Ì (M"P")
Si genera una retta generica m con (T1m Î t1a) e (T2m Î t2a)
Per il lato (ON) della faccia (ACV) si conduce la retta h tale che h’ Ì (O'N’), h’’ Ì (O"N")
Si genera una retta generica h con (T1h Î t1a) e (T2h Î t2a)
Verifiche di appartenenza

## Slide 19
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/