## Slide 1: Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE
SEZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE – LE CONICHE
Il disegno a fianco è stato eseguito
nell’a. s. 1989/90
da Cappelli Michele
della classe 3B
Dell’Istituto statale d’Arte «G. Mazara» di Sulmona
per la materia ‘’Geometria descrittiva’’
Insegnante:
Prof. Elio Fragassi
SEZIONE DEL CONO CON PIANO PROIETTANTE SU p2 OBLIQUO ALL’ASSE
L’ELLISSE

## Slide 2: LE CONICHE: L’ELLISSE - Dati
Sia assegnato il cono circolare retto con la base d (d’; d’’) (circonferenza direttrice) parallela a p1 e l’asse a(a’; a’’) parallelo a p2.
Essendo il cono retto, su p1 sarà C’ºV’ mentre saranno distinti su p2 in C’’ (centro della circonferenza direttrice) centro della base e V’’ vertice del cono
C’’
C’ºV’
V’’
Considerando una sola falda le generatrici g (g’; g’’) sono costituite da segmenti finiti che hanno un estremo sulla direttrice della base e l’altro estremo coincidente con il vertice V(V’; V’’).
Date le caratteristiche geometriche descritte l’angolo al vertice (a) sarà uguale e costante per tutte le infinite posizioni delle generatrici.
g’’
g’
lt
d’’
d’
a
a’’
a’
Questo è il cono descritto

## Slide 3: LE CONICHE: L’ELLISSE (1)
C’’
C’ºV’
V’’
lt
t2b
t1b
g’’
g’
T1g
T2g
t1a
t2a
T2x
T1x
x’’ º
ºx’
P’’
P’
Prima di passare alla ricerca della curva della sezione ricordiamo i tre passaggi relativi alla ricerca del punto d’intersezione tra un piano ed una retta secondo l’algoritmo di cui sopra
(gÇb)
aÌg
bÇa
gÇx
P
(t1aÌT1g)
(t2aÌT2g)
(t1bÇt1a)
(t2bÇt2a)
(g’ Ç x’)
(g’’ Çx’’)
(T1xÎx’)
(T2xÎx’’)
x
P’
P’’
P
1
2
3
aÌg
P’
P’’
P
Si tratta di sviluppare, per ogni generatrice, la ricerca del punto d’intersezione tra una retta g(g’;g’’) ed il piano di sezione (b^ p2; Ð p1)
Questa procedura applicata ad ogni generatrice ci consente di determinare i punti della sezione
Si voglia sezionare il cono con il seguente piano proiettante

## Slide 4: LE CONICHE: L’ELLISSE (2)
C’’
C’ºV’
V’’
lt
a’’
a’
Immaginiamo, quindi, di tagliare il cono con un piano proiettante in seconda per cui sarà: (b^ p2; Ð p1)
t2b
t1b
Data la posizione geometrica del piano nello spazio del diedro, esso taglierà le generatrici in punti che avranno quote diverse ma che apparterranno tutti al piano
Poiché il piano è ortogonale a p2 tutti i punti della sezione saranno coincidenti con la traccia del piano t2b
I punti proiettati su p1, invece, saranno tutti distinti e distribuiti nel piano di sezione in modo da costituire un luogo geometrico chiamato ellisse
Luogo geometrico dei punti del piano che hanno costante la somma da due punti fissi detti fuochi
P’’
P’’
P’’
P’
P’
P’
P’
P’
così definita

## Slide 5: LE CONICHE: L’ELLISSE (3)
C’’
C’
lt
t2b
t1b
Dopo aver eseguito l’operazione di sezione immaginando di far scorrere la parte superiore del cono si avranno le due parti così posizionate
º
V’’
V’
Ed infine ad operazione completata
Ellisse di sezione in scorcio totale
Ellisse di sezione in scorcio parziale

## Slide 6: LE CONICHE: L’ELLISSE (4)
C’’
C’
lt
t2b
t1b
º
V’’
V’
Altro modo per definire la sezione è quello di utilizzare il concetto di intersezione tra piani mediante un piano ausiliario a orizzontale posto a quote diverse secondo l’algoritmo riportato sopra
Il piano a, variando di quota, sezionando il cono genera circonferenze parallele di diverse grandezze
Intersecando i due piani si hanno rette x proiettanti su p2
Altro metodo di ricerca mediante un piano ausiliario a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
P’
P’
P’
P’
P’
P’’
x"
º
º
T2x
P’’
x"
º
º
T2x
P’’
x"
º
º
T2x
a Ç b
t1a Ç t1b
t2a Ç t2b
T2x
T1x
x' ; x"
x
¥
x'
T1x
¥
x'
x'
Le rette
x(x’;x’’;T1x;T2x) intersecano le circonferenze individuano corde i cui punti estremi P( P’; P’’) sono i punti di passaggio dell’ellisse di sezione
¥
Ellisse come luogo geometrico ottenuto dal collegamento di tutti i punti delle corde delle diverse circonferenze
T1x
¥
T1x
¥

## Slide 7: LE CONICHE: L’ELLISSE (5)
C’’
C’
lt
t2b
t1b
V’’
V’
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
t2a
P’
P’
P’
P’
P’
P’’
x"
º
º
T2x
P’’
x"
º
º
T2x
P’’
x"
º
º
T2x
x'
x'
T1x
¥
x'
T1x
¥
Ellisse di sezione in scorcio totale
Ellisse di sezione
Rimuovendo tutte le procedure grafiche collegate al piano a si riesce a mettere in evidenza l’ellisse come luogo geometrico dei
punti ottenuti applicando
l’algoritmo
descritto
Se poi facciamo scorrere la parte superiore del cono si mette
in evidenza il tronco di cono
con la sezione in scorcio totale su p2 mentre su p1 l’ellisse si presenta in scorcio parziale
º
T1x
¥

## Slide 8: LE CONICHE: L’ELLISSE (6)
C’’
C’
lt
t2b
t1b
V’’
V’
Altro metodo - Definizione dell’ellisse mediante gli assi
Lo scorcio totale della sezione su p2 ci fornisce le posizioni degli estremi A e B
A(A’;A’’); B(B’,B’’) dell’asse maggiore
Individuato il punto medio M(M’,M’’) di (AB), conduciamo per esso un piano a perpendicolare all’asse determinando la relativa circonferenza
La retta x’ tagliando la circonferenza determina la corda (DE) nei punti D(D’,D’’); E(E’,E’’) che sono gli estremi dell’asse minore dell’ellisse
Dati questi assi costruiamo il rettangolo F,G,H,I contenente l’ellisse di sezione
L’ellisse passa per otto punti: quattro sulle diagonali (2-4-6-8) del rettangolo e quattro sugli estremi degli assi (1-3-5-7)
A’
A’’
B’
B’’
M’
M’’
t2a
x'
T1x
¥
x"
º
º
T2x
Proiettando la retta x=(aÇb) si ha x(x’,x’’,T1x,T2x)
¥
D’
E’
D’’
E’’
º
F’
H’
I’
G’
F’’
G’’
º
º
º
H’’
I’’
º
Sviluppiamo, ora, la costruzione dell’ellisse inscritta nel rettangolo
1
2
3
4
5
6
7
8
º

## Slide 9: LE CONICHE: L’ELLISSE (7)
C’’
C’
lt
t2b
t1b
V’’
V’
Ed infine
Rimosse le didascalie e
le procedure grafiche
per la ricerca della
sezione si ha la
seguente immagine
Ellisse di sezione in scorcio totale
Ellisse di sezione in scorcio parziale
Si evidenzia, infine, come i tre metodi portino al medesimo risultato dell’ellisse di sezione
Poi rimuoviamo
le tracce del
piano di sezione
Facendo
scorrere, poi,
la parte
superiore del cono
si individuano il tronco di cono su p2
con l’ellisse in
scorcio totale
mentre su p1 si disegna il luogo geometrico dell’ellisse
in scorcio
parziale
º

## Slide 10
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it