## Slide 1
Geometria descrittiva dinamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
Il disegno è stato eseguito
nell’a. s. 1989/90
da Di Censo Nancy
della classe 2B
dell’Istituto Statale d’Arte
« G. Mazara » - Sulmona
per la materia
«Disegno geometrico e architettonico»
del vecchio ordinamento
Insegnante: Prof. Elio Fragassi
Il materiale può essere riprodotto citando la fonte
Autore Prof. Arch. Elio Fragassi
LE OPERAZIONI GEOMETRICHE - SEZIONE DI SOLIDI DI ROTAZIONE - CIRCONFERENZA
Sezione della SFERA con piano FRONTALE

## Slide 2
C’’
LE CONICHE – LA SFERA - DATI
Per ricondurre la sfera tra i solidi di rotazione facciamo la seguente osservazione
Consideriamo di aver disegnato una circonferenza (c) con il centro C reale.
La circonferenza viene definita come il luogo geometrico di punti di un piano equidistanti da un punto fisso detto centro; la distanza di questi dal centro è detta raggio (r) mentre si chiama diametro (d) il segmento che unisce due punti opposti al centro C
Ora se immaginiamo di far ruotare nello spazio la circonferenza attorno ad suo diametro (d) otteniamo il solido detto ‘’sfera’’
C
C
C
Mentre nell’immagine posta a fianco si rappresenta la sfera seguendo le leggi delle proiezioni ortogonali di Monge
Le immagini successive mostrano la rotazione della circonferenza secondo diametri variamente inclinati
C’
C
r
d
d
d
d
c
lt
Questa è la sfera che si prenderà in esame per lo studio delle relative coniche con differenti piani di sezione
d’’
d’

## Slide 3
LE CONICHE – LA SFERA (1)
Sezione con piano frontale (b^ p1; // p2)
C’’
lt
d’’
d’
C’
º
t1b
Immaginiamo di voler sezionare la sfera con un piano frontale (b^ p1; // p2)
In questo caso il piano di sezione si presenterà solo con la traccia t1b mentre t2b è impropria
Sia data la sfera nella rappresentazione ortogonale mediante le proiezioni del centro C(C’; C’’) di una circonferenza generatrice che immaginiamo di far ruotare attorno al suo diametro d(d’;d’’) ortogonale a p1 ottenendo un’immagine discreta del solido sia su p1 che su p2
Estendendo alla circonferenza generatrice il concetto d’intersezione tra piano e retta si avrà
c Ç b (X;Y)
dove c(c’; c’’) = circonferenza generatrice
(X;Y) = segmento di corda della circonferenza
c’
c’’
X’
Y’’
X’’
Y’
Gli estremi X(X’; X’’) e Y(Y’; Y’’)della corda della circonferenza c(c’; c’’) si presenteranno coincidenti su p1 mentre son distinti su p2
Ripetendo questa operazione per le differenti posizioni della circonferenza generatrice intersecata dal piano b si troveranno i punti che determinano la conica di sezione che sarà una circonferenza
º

## Slide 4
LE CONICHE – LA SFERA (2)
Sezione con piano frontale (b^ p1; // p2)
C’’
lt
d’’
d’
C’
º
t1b
c’
c’’
Passiamo, ora, a ripetere, per ogni posizione della circonferenza generatrice, quanto definito nella precedente diapositiva.
Iniziamo la ricerca dei punti della conica immaginando di sezionare la sfera secondo la sua circonferenza equatoriale parallela a p2 che intersecando il piano b determina anche il diametro della circonferenza di sezione
Nello sviluppo delle operazioni immaginiamo la sfera nella sua forma discreta e il piano di sezione b mediante la t1b
Continuando passiamo alla ricerca delle intersezioni tra le successive posizioni della circonferenza generatrice e il piano di sezione individuato dalla t1b
Collegando tutti questi punti sulle posizioni discrete della sfera si ottiene la curva di sezione che, in questo caso, è una circonferenza appartenete al piano b di sezione
A conclusione avremmo determinato su p2 tanti punti sulla sfera per i quali passa il piano di sezione
Date le caratteristiche del piano di sezione la circonferenza sarà in scorcio totale su p1 e nella vera grandezza su p2

## Slide 5
LE CONICHE – LA SFERA (3)
Sezione con piano frontale (b^ p1; // p2)
C’’
lt
C’
t1b
Completate tutte le operazioni d’intersezione tra il piano b e le differenti posizioni della circonferenza generatrice l’immagine si presenta come a fianco
Eliminata la traccia del piano e le rette di richiamo dei punti d’intersezione tra il piano e le circonferenze generatrici restano solamente i risultati dell’operazione:
Circonferenza in scorcio totale su p1
Circonferenza in vera grandezza su p2
Immaginando di far scorrere la parte anteriore sezionata della sfera si evidenzia proprio la calotta sferica su p1 e la relativa circonferenza di base su p2 appartenente al piano di sezione b
Calotta sferica di sezione
Calotta sferica di sezione

## Slide 6
Per maggiore completezza ed approfondimento degli argomenti si può consultare il seguente sito
https://www.eliofragassi.it/